Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ______________

от_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы:

«Выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта: «Пристройка на 500 мест  к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)»

Одинцово 2020 г.

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |
| 1.1. | Основание для выполнения работы | Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 (в действующей редакции). Муниципальная программа Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1268 (ред.11.06.2020 №1400). |
| 1.2. | Адрес объекта | Московская область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.5 |
| 1.3. | Наименование объекта | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 |
| 1.4. | Заказчик работ | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| 1.5. | Исполнитель работ | Определяется по итогам проведения открытого конкурса на право выполнения работ |
| 1.6. | Источник финансирования | Бюджет Одинцовского городского округа 2021 года – 37,5% Бюджет Московской области 2021 года – 62,5% КБК: 070 0702 183E1S4480 414 |
| 1.7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8. | Вид работ | 1. Инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические). 2. Проектная документация. 3. Проект благоустройства. 4. Проект интерьеров. 5. Экспертиза результатов инженерных изысканий. 6. Экспертиза проектной документации. 7. Подготовка Проекта сметы контракта в порядке,установленном приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. Примечание: 1) Заказчик обеспечивает соответствие, разрабатываемой в рамках отдельного контракта, рабочей документации проектной документации, разрабатываемой в соответствии с настоящим Техническим заданием. 2)Заказчик обеспечивает согласование рабочей документации, выполняемой в рамках отдельного контракта, автором проектной документации, разрабатываемой в соответствии с настоящим Техническим заданием. |
| 1.9. | Термины и определения | В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения (в тексте выделены курсивом): Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме, в виде чертежей (схем), определяющая в полном объеме архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для возведения ОКС. Территория проектирования – территория, в отношении которой выполняется работа, предусмотренная настоящим Техническим заданием. Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах, в объемах, предусмотренных настоящим Заданием на проектирование, и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства. Проект интерьеров - материалы в текстовой и графической форме, содержащие описание и визуализацию функциональных дизайнерских решений ОКС, с чертежами помещений описанием всех деталей будущего интерьера, включая отделочные материалы. ОКС (объект капитального строительства) –– Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 5. Элементы объекта благоустройства – существующие и создаваемые конструктивные и функциональные составляющие благоустраиваемой территории. Технологическое задание – документ в текстовой форме – приложение 2 к настоящему Техническому заданию, содержащий характеристики и параметры ОКС, в соответствии с которыми выполняется архитектурные решения проектной документации. Техническое задание – задание на проектирование ОКС. ИСОГД – информационная система по обеспечению градостроительной деятельности в Московской области. РПГУ – портал государственных и муниципальных услуг Московской области. 11. ЦБС – Центр бюджетного строительства Московской области. |
| 1.10. | Границы и площадь выполнения работ | Территория проектирования - земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0030124:3383, 50:20:0030124:3379. площадь територии – 2,5415 га категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – образование и просвещение Примечание: Исполнитель в течении 14 календарных дней от даты начала выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, выполняет схему с указанием: огораживаемой территории ОКС ОКС; 2 рассредоточенных въездов и входов на Территорию проектирования; мест временного хранения автотранспортных средств для воспитателей и родителей (не менее 15 м/м); мест размещения объектов инженерной инфраструктуры за границами огораживаемой территории ОКС (в случае необходимости их размещения в целях функционирования ОКС); Не позднее чем через 14 календарных дней от начала выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, Исполнитель передает Заказчику схему, указанную в пункте 1 настоящих примечаний. После поступления от Исполнителя, схему, указанную в пункте 1 настоящих примечаний, Заказчик при отсутствии замечаний согласовывает для дальнейшей проработки, включающей размещение ОКС и элементов благоустройства, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Предложения по благоустройству за границами Территории проектирования (при необходимости) выполняются Исполнителем в объеме, необходимом и достаточном для их реализации Заказчиком за счет собственных средств одновременно с реализацией ОКС. Мероприятия по благоустройству за границами Территории проектирования (при необходимости) могут быть включены Исполнителем по решению Заказчика в Проектную документацию только в информационных целях. Мероприятия по благоустройству за границами Территории проектирования могут быть включены Исполнителем по решению Заказчика в Проект благоустройства и сметную документацию в виде обособленного этапа, выполняемого Заказчиком за счет собственных средств. Мероприятия по выносу инженерных сетей за границы Территории проектирования могут быть включены Исполнителем по решению Заказчика в Проект выноса инженерных сетей и сметную документацию в виде обособленного этапа. Предложения по благоустройству за границами Территории проектирования выполняются Исполнителем в объеме, необходимом и достаточном для выполнения Заказчиком за счет собственных средств проекта благоустройства и последующей его реализации. Территория благоустройства определяется в ходе проектирования, исходя из устройства обязательного примыкания к существующей и планируемой улично-дорожной сети, обеспечения транспортной и пешеходной доступности, в т.ч. расположения временных (гостевых м/м), расположения пункта остановки общественного транспорта на удалении от планируемого объекта образования на расстоянии не более 500 метров, доступности территории проектирования для маломобильных групп населения. Реализация мероприятий по благоустройству за границей территории проектирования выполняется до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого разработано данное техническое задание, за счет средств Заказчика. Заказчик обеспечивает постановку на кадастровый учет земельного участка для размещения машиномест до обращения за получением разрешения на строительство ОКС. сведения о современном состоянии, использовании и характеристиках рельефа территории, на которую планируются проектные работы: - на Территории проектирования рельеф ровный; на Территории проектирования расположены участки массива древесной и кустарниковой растительности, участки асфальтовых покрытий и площадки, ограждение, сложившаяся дорожно-тропиночная сеть; на Территории проектирования расположены участки линейных объектов – электрического кабеля, тепловых сетей, канализационных и водопроводных сетей, запланиорованные Заказчиком к выносу с Территории проектирования; - на Территории проектирования расположен объект капитального строительства: нежилое здание (здание гимназии №14, количество этажей – 4 эт., в том числе подземных 1 эт., кадастровый номер 50:20:0030124:160). Примечание: 1)В составе Исходных данных Заказчик передает Исполнителю документы, подтверждающие отсутствие на Территории проектирования объектов, находящихся в собственности третьих лиц. 2)В случае обоснованной Исполнителем необходимости (выявления на Территории проектирования иных транзитных линейных объектов инженерной инфраструктуры) Заказчик обеспечивает принятие решения о демонтаже (выносу) и передачу соответствующего документа Исполнителю до направления Исполнителем проектной документации на государственную экспертизу; 3)Мероприятия по выносу объектов инженерной инфраструктуры за границы Территории проектирования включаются Исполнителем проектную документацию, в сметную документацию в виде обособленного этапа; 4)Заключения государственной экспертизы, в том числе заключение, подтверждающее сметную стоимость выноса объектов инженерной инфраструктуры за границы Территории проектирования, Исполнитель передает Заказчику для получения средств на работы в соответствии с Перечнем поручений Губернатора Московской области по итогам совещания по вопросам развития системы образования Московской области от 27.06.2018. сведения о сохранении/сносе зданий, строений, сооружений, построек: - объект капитального строительства: нежилое здание (здание гимназии №14, количество этажей – 4 эт., в том числе подземных 1 эт., кадастровый номер - 50:20:0030124:160). Здание сохраняется. Примечание: 1)В случае обоснованной Исполнителем необходимости (выявления в ходе проектирования на Территории проектирования объектов (капитальных, некапитальных, нестационарных, линейных, находящихся в собственности третьих лиц, функционально не связанных с планируемым ОКС, демонтаж, снос, вынос с Территории проектирования необходим в целях получения положительного заключения экспертизы) разработка соответсвующего раздела проекта выполняется Исполнителем на основании дополнительного соглашения к муниципальному контракту. Территория проектирования ограничена: с севера – участком торгово-офисного здания; с юга – бульваром Маршала Крылова, жилой застройкой с востока – проездом, жилой застройкой с запада – застроенная терриория Схема Проектируемой территории – приложение 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 1.11. | Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) | - санитарно-защитные зоны: - с северной стороны от Территории проектирования на удалении менее 8 метров расположены объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду: - объект торговли (земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030124:1966); - офис и автостоянка (земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030124:1965); - обвалованный гараж-стоянка и офисный центр (земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030124:74); - с западной стороны от Территории проектирования на удалении менее 50 метров расположена 6-ти этажная автостоянка, автомойка, шиномонтаж (земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030106:223), а также индивидуальные гаражные боксы. Примечание: В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 здания общеобразовательных организаций должны размещаться за пределами санитарно-защитных зон сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок. Исполнитель рзрабатывает проект установления санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и объектов, оказывающих негативное воздействие на ОКС. Заказчик обеспечивает согласование в установленном порядке проекта установления санитарно-защитных зон предприятий до направления проектной документации на экспертизу. приэродромная территория аэродрома Остафьево: Земельный участок размещен в пределах приаэродромной территории аэродрома Остафьево. Примечание: Заказчик обеспечивает согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ до направления проектной документации на государственную экспертизу; границах полос воздушных подходов аэропорта Внуково: участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов с учетом границ посадочных поверхностей ограничения высоты препятствий аэродрома Внуково. Примечание: Исполнитель получает согласования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, приказом Минобороны Российской Федерации от 10.01.2015 № 1, Законом Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ до направления проектной документации на экспертизу. Земельный участок частично расположен в границах лесного фонда. Примечание: В соотвествии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель” и на основании решения Межведомственной рабочей группы по устранению противоречий в сведениях государственных реестров на территории Московской области (пртокол № 26ПС-957 от 07.12.2018) земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030124:3383полностью отнесен к категориям земель населенных пунктов. Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с Градостроительным планом земельного участка № РФ-50-3-68-0-00-2020-35128 от 16.06.2020 (Акт №24/2/06-09/2018 ЛА от 10.12.2018 об изменении документированной информации государственного лесного реестра): : - при проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии); - вынос инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций; - при наличии охранных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при получении письменного решения о согласовании сетевых организаций; - объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на планируемый объект; - точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о технических условиях эксплуатирующих организаций. - подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями законодательства на основании результатов инженерных изысканий; - архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит согласованию в случаях, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39; - предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест в соответствии с действующими нормативами; - проектирование выполняется в соответствии с законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах"; - проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должно проводиться в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45).; - проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования и застройки территории; - земельный участок расположен в территориальной зоне: Ж-1 – зона многоквартирной жилой застройки; - градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; - градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия; - в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки; - правила землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 30.04.2020 г. № 24/16 "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области и признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области и Совета депутатов городского округа Звенигород Московской области"; - расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; - предельное количество этажей – 4 эт.; - минимальные отступы от границ земельного земельного участка – 3 м; - в границах земельного участка расположен объект капитального строительства – нежилое здание (школа № 14) – количество этажей – 3 эт. – площадь – 4501,3 кв.м (кадастровый номер - 50:20:0030124:160). Примечание: Заказчик обеспечивает согласование автомобильных примыканий к существующим участкам уличной сети, выполненных Исполнителем при выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до выполнения согласований, указанных в пунктах 2.15-2.17 настоящего Технического задания. Исполнитель не позднее, чем за 10 рабочих дней до обращения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства направляет схему планировочной организации земельного участка, содержащую схему благоустройства территории за границами Территории проектирования на утверждение Заказчику. Заказчик после поступления схемы, указанной в пункте 2 настоящих примечаний, при отсутствии замечаний не позднее чем через 5 рабочий дней: утверждает схему в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»; оформляет документы, подтверждающие реализацию элементов благоустройства за границами Территории проектирования, отображенных на схеме, одновременно с реализацией ОКС; передает указанные документы Исполнителю. |
| 1.12. | Транспортные условия | транспортная доступность (существующая): - въезды на Территорию проектирования с внутриквартальных проездов с южной стороны; описание участков транспортной сети, по которым планируется организация транспортной доступности: - предусмотреть 2 рассредоточенных въезда и входа; - предусмотреть въезд на места временного хранения автотранспортных средств для преподавателей и родителей. пешеходная доступность (существующая) от остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных коммуникаций до Территории проектирования: остановка «улица Чикина» - 450 м с восточной стороны Территории проектирования (пешеходный маршрут частично благоустроен). Примечание: В случае обоснованной необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком может изменить местоположение транспортных примыканий - 2 рассредоточенных въездов на Территорию проектирования. Исполнитель в течение 14 календарных дней от начала выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, выполняет схему с указанием: огораживаемой территории ОКС; 2 рассредоточенных въездов и входов на Территорию проектирования существующих или предложение по изменению местоположения примыканий – въездов на территорию проектирования; мест временного хранения автотранспортных средств для преподавателей и родителей (не менее 15 м/м); подхода к Территории проектирования от остановочного пункта; 3) Исполнитель согласует с Заказчиком схему, указанную в пункте 1 настоящих примечаний. 4) Территории и зоны, подлежащие развитию благоустройства за границами Территории проектирования, отображенные в схеме, согласованной Заказчиком, указанной в пунктах 2 настоящих примечаний, подлежат благоустройству и обустраиваются Заказчиком за счет собственных средств до ввода в эксплуатацию ОКС в отношении которого составлено настоящее ТЗ. описание участков пешеходной сети, по которым планируется организация доступности, с учетом МГН: существующий бульвар Маршала Крылова: покрытие является асфальтовым (твердым) шириной не менее 2,0 м. На участке планируемой Заказчиком пешеходной сети от Территории проектирования до автобусной остановки, до мест временного хранения автотранспортных средств, для въездов и входов на Территорию проектирования от существующей улично-дорожной сети будет обеспечено функциональное освещение (для обеспечения комфортности и безопасности), твердое покрытие, ширина основного пути не менее 2 м, ширина второстепенных пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным уклоном не более 5%, пандусы и съезды при перепадах высот, тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути. |
| 1.13. | Инженерные изыскания | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечивать получение: материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства или реконструкции объекта; исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Выполнить в соответствии СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения в объемах необходимых и достаточных для получения положительного заключения экспертизы и получения разрешения на строительство, в т.ч.: инженерно-геодезические изыскания инженерно-геологические изыскания инженерно-экологические изыскания |
| 1.14. | Технико-экономические показатели, характеристики объекта капитального строительства | Параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС должны быть выполнены в соответствии Технологическим заданием (приложение 2 к настоящему Техническому заданию). Основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС: общая площадь объекта: не более кв.м 10000 количество обучающихся: 500 чел. количество работников: ориентировочно 83 человек количество этажей: не более 4 этажей (без учета бедземных этажей); конструктивное решение технического этажа и технологического подполья выполнить без отсыпки части помещений до высоты 1,8 м и менее. |
| 1.15 | Технико-экономические показатели, характеристики благоустройства | Технико-экономические показатели благоустройства выполнить в соответствии с: - СП «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; - Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». |
| 1.16 | Исходные данные | Для разработки проектной документации, проведения инженерных изысканий, и иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Исполнителю пакет (комплект) необходимой исходно-разрешительной документации: 1. Предварительные Технические условия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям инженерно-ресурсоснабжающих организаций для обеспечения в объемах, полученнных в составе градостроительного плана земельного участка, в том числе: - ТУ на водоснабжение; - ТУ на водоотведение; - ТУ на теплоснабжение; - ТУ на сети связи. 2. Градостроительный план земельного участка № 50-3-68-0-00-2020-35128 от 16.06.2020. 3. Информацию (рекомендации, требования) по развитию благоустройства, организации проходов, проездов, подлежащие учету при выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием. 4. Подтверждение отсутствия на Территории проектирования собственности третьих лиц. 5. Копию выписки из пртокола № 26ПС-957 от 07.12.2018. Примечание: Заказчик до направления проектной документации на экспертизу обеспечивает предоставление Исполнителю согласований и иных документов в объеме необходимом и достаточном для регистрации документации в ИСОГД и получения разрешения на строительство, в соответствии с информацией, указанной в Градостроительном плане земельного участка, а также: согласование автомобильных примыканий к существующим участкам уличной сети, выполненным Исполнителем при выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; выписку из бюджета и план-график на благоустройство участков транспортной и пешеходной сети между Территорией проектирования и существующей улично-дорожной сетью, остановкой общественного транспорта, тротуаров для обеспечения доступности мест временного хранения автотранспорта, непосредственно мест временного хранения автотранспорта для преподавателей и родителей, элементов физкультурно-спортивного назначения; подтверждение исключения наложения на земли лесного фонда. |
| 1.17. | Срок начала и окончания работ | В соответствии с условиями контракта на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, и составляет с даты заключения контракта 180 календарных дней |
| 1.18 | Порядок выполнения работ | Выполнение Инженерных изысканий; Организация Экспертизы результатов инженерных изысканий; Выполнение Проектной документации; Выполнение Проекта интерьеров, Проекта благоустройства; Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и получение свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области; Организация Экспертизы проектной документации, включая достоверность сметной стоимости; Представление материалов работы Заказчику. Примечание: Исполнитель направляет Заказчику для передачи в Центр бюджетного строительства Московской области в составе, указанном в п.1.21 настоящего Технического задания: отчеты о ходе выполнения работ - не реже одного раза в три недели; результаты устранения замечаний, полученные по результатам рассмотрения отчета о ходе выполнения работы – не позднее чем через 5 дней после получения соответствующих замечаний. Исполнитель: предоставляет Заказчику для направления в ЦБС в составе 15 (пятнадцатого) отчета о ходе выполнения работы (после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и подтверждения сметной стоимости строительства) форму и материалы в объеме и виде, указанном в п.1.21 настоящего Технического задания; при предоставлении 15 (пятнадцатого) отчета о ходе выполнения работы Исполнитель передает исключительные права в полном объеме на использование результатов инженерных изысканий, проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, сметной документации (далее - архитектурного проекта) Заказчику. Заказчик не позднее чем через 7 календарных дней со дня поступления от Исполнителя отчета и передачи исключительных прав на использование архитектурного проекта, указанных в пункте 2 настоящих примечаний, передает в ЦБС: отчет, содержащий форму и материалы в объеме и виде, указанном в п.1.21 настоящего Технического задания; документ, подтверждающий передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Исполнителя Заказчику; документ, подтверждающий передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Заказчика Министерству строительного комплекса Московской области. После получения документов, указанных в пункте 3, ЦБС направляет Заказчику для предоставления Исполнителю информацию: о получении отчета, указанного в пунктах 2,3 настоящих примечаний; о подтверждении получения Министерством строительного комплекса Московской области исключительных прав на использование архитектурного проекта. о наличии или об отсутствии замечаний к форме и материалам исходя из требований Правил признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования, утановленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». При поступлении от ЦБС замечаний к форме и материалам Исполнитель корректирует форму и материалы, передает их Заказчику для направления в ЦБС. При отсутствии информации от ЦБС о получении отчета, указанной в пункте 5 настоящих примечаний, приемка работ Заказчиком не осуществляется. При направлении на согласование архитектурно-градостроительного облика ОКС Исполнитель направляет материалы, включающие концептуальные предложения по благоустройству подходов и подъездов до Территории проектирования от существующей улично-дорожной сети и остановочного пункта общественного транспорта, размещения парковочных мест. |
| 1.19. | Основные цели выполнения работы | Формирование комплекта документации, в объемах необходимых и достаточных для обеспечения подготовки рабочей документации и строительства ОКС (включая обустройство (отделку) внутренних помещений и благоустройство территории), архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения которого отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды. |
| 1.20. | Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; Свод правил, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820 «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820); Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС «СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»; Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; Свод правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства МО от 20.07.2015 N 582/23 (ред. от 15.01.2016) "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Московской области" Методические рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613; НЦС 81-02-2014 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства; Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2011 N 481 (ред. от 27.12.2011) «Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»; Региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; Постановление Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области и о внесении изменения в Положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области»; ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО). Планировка и застройка городских и сельских поселений (приняты и введены в действие Распоряжением Минмособлстроя от 17.12.1999 № 339); Закон Московской области «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области» от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ; Закон Московской области «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области» от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ; Постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»; Постановление Правительства Московской области № 3/1 от 23.01.2014г. «Об утверждении Методических рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях»; 31. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; 32. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17.07.2018 №10-80/РВ О внесении изменений в распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30 июня 2015 г. №10-17/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"; 33. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации; 34. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 13.07.2017 №10-81/РВ Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". 35. Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 231/9 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области» (с изм. от 03.08.2017). 36. «ПЦСН-2014 МО. Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями)». иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципального образования Московской области. |
| 1.21. | Требования к представлению работы | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: на бумажном носителе – в четырех экземплярах; на электронном носителе – в одном экземпляре. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MSWord, табличного процессора типа MSExcel; графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа Autodesk AutoCAD, версии не ниже 2015 года, Autodesk Revit (файл модели в формаре rvt) версии не ниже 2016 года; сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MSExcel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных. в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде и регистрации результатов работ в ИСОГД, скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации). файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); представление части документа (не в полном объеме) не допускается; для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 51141-98 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работы: 1. Результатом выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: Проектная документация в составе и содержании разделов, установленном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, на которую получено положительное заключение экспертизы и не имеющую противоречий с: настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием, являющимся приложением к настоящему Техническому заданию; положительным заключением государственной экспертизы; Свидетельством о согласовании о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; согласованием с Главным управлением региональной безопасности Московской области; согласованием Мингосуправления Московской области; согласованием Министерства образования Московской области; Проектом интерьеров; Проектом благоустройства. Результаты инженерных изысканий, в количестве, определенном настоящим Техническим заданием, выполненные в соответствии с «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения., на которые получено положительное заключение экспертизы и не имеющих противоречий с: положительным заключением государственной экспертизы; Проектной документацией. Проект интерьеров в соответствии с настоящим Техническим заданием и не имеющий противоречий с: положительным заключением государственной экспертизы; Свидетельством о согласовании о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; согласованием Министерства образования Московской области; Проектной документацией. Проект благоустройства в соответствии с настоящим Техническим заданием и не имеющий противоречий с: положительным заключением государственной экспертизы; Свидетельством о согласовании о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; согласованием Министерства образования Московской области; согласованием с Главным управлением региональной безопасности Московской области; согласованием Мингосуправления Московской области; Проектной документацией. Положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий; Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; Сметная документация, выполненная в соответствии с ПЦСН-2014 МО, на которую получено положительное заключение экспертизы не имеющая противоречий с: Проектной документацией; Проектом интерьеров; Проектом благоустройства; Согласованием Министерства образования Московской области. Регистрационный номер Проектной документации в ИСОГД. Согласование Министерством образования Московской области, включающим согласования: Перечня оборудования, мебели, иного оснащения; Проекта интерьеров; Проекта благоустройства; Проектной документации (в части планировочных, технологических решений). Согласование Мингосуправления Московской области соответствия представленной в Проектной документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион". Комплект отчетов о ходе проектирования, направлявшихся Исполнителем в Центр бюджетного строительства Московской области один раз в две недели в период выполнения первого этапа работы, результаты рассмотрения отчетов Центром бюджетного строительства Московской области, подтверждение устраненных замечаний, полученных Исполнителем по результатам рассмотрения, полученное в письменном виде от Центра бюджетного строительства Московской области. Примечание: Приемка Заказчиком результатов выполнения работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-11 настоящего пункта, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-11 настоящего пункта, не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения работы не осуществляется. Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» Требования к представлению документации в электронном виде для согласования архитектурно-градостроительного облика: Документы в электронном виде для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и получения Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области должны соответствовать постановлению Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47. Требования к представлению Исполнителем документации для согласования в Мингосуправления, подтверждающих соответствие представленной в Проектной или рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области: Последовательность действий, необходимых для обеспечения соответствия представленной в Проектной документации или Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области: согласование мест установки и сцен обзора ВК в Рабочей группе по развитию системы «Безопасный регион» Администрации муниципального образования; согласование мест установки и сцен обзора ВК в Главном управлении региональной безопасности Московской области; получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления Московской области по официальному запросу; согласование Проектной или рабочей документации в Мингосуправления Московской области. Примечание: Документы, направляемые и получаемые при выполнении действий, указанных в пункте 1 прикладываются к Проектной документации, направляются на согласование в составе прочей документации, указанной в пункте 3 в Мингосуправления Московской области. Требования, обязательные к соблюдению, являющиеся критериями оценки Мингосуправления Московской области: соответствие расположения ВК ОТТ, наличие согласования ГУРБ Московской области; соответствие ВК техническим требованиям согласно распоряжению №10-80/РВ; использование в проекте ВК, интегрированных со СКОУ и СПО системы "Безопасный регион"; представление в Проектной документации полной картины СВН, подключенной к системе "Безопасный регион"; обеспечение представленной в Проектной документации системой выполнения всех ОТТ проекта "Безопасный регион" и правил подключения к системе "Безопасный регион". Состав документации обязательной к включению в подраздел 5 «Сети связи» Проектной документации, направляемой в Мингосуправления Московской области на согласование: Состав пояснительной записки: список используемой нормативной документации по проекту "Безопасный регион"; описание СВН; описание подключения СВН к системе "Безопасный регион" со ссылкой на полученные ТУ; указание точки подключения к системе "Безопасный регион"; требования к системе передачи данных (СПД); указание требуемой пропускной способности канала в зависимости от количества ВК в СВН; общие требования к выполнению работ по поставке, монтажу и пуско-наладке СВН, а также подключению СВН к системе "Безопасный регион; при подключении по типу-1 требования к серверному оборудованию МЦВД в соответствии с ОТТ, письмо владельца МЦВД о возможности подключения ВСВН к указанному МЦВД; при подключении по типу-2 Технические характеристики видеосервера с указанием соответствия ОТТ; описание и расчет требуемого объема хранилища в соответствии с ОТТ; технические характеристики видеокамер, соответствующие ОТТ с разделением по типам; требование к совместимости всего оборудования с СПО Система «Безопасный регион»; описание системы мониторинга распределительных шкафов и активного телекоммуникационного оборудования. Графическая часть: структурная схема СВН; схема интеграции СВН с Системой «Безопасный регион» с определением зон ответственности; план обзора видеонаблюдения (расположение ВК/видеопанелей/серверов на объекте); план трассы прокладки кабеля (может быть совмещен с п.3); схема крепления видеокамер/видеопанелей; кабельный журнал; схемы распределительных шкафов/стоек с наличием ИБП; схема разварки ВОЛС и распиновки UTP. Спецификация: соответствие кол-ва ВК/видеопанелей/серверов с Проектной документацией; Соответствие кол-ва жестких дисков в серверах с Проектной документацией. Требования к регистрации Исполнителем документации в ИСОГД: Требования к комплекту документов, подлежащих регистрации в ИСОГД: Проектная документация, оформленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе раздела «Пояснительная записка» Проектной документации, предоставляются в полном объеме все согласования, полученные в ходе выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, в полном объеме все согласования в объеме необходимом и достаточным для получения разрешения на строительство, в т.ч.: согласование с Межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта или с другими собственниками аэродромов, расположенных на территории Московской области (в случае планируемого строительства объекта капитального строительства на земельном участке, находящемся в пределах приаэродромной территории); согласование с собственниками федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования (в случае необходимости строительства пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами, примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам, необходимости строительства объектов капитального строительства в границах придорожных полос автомобильной дороги); согласование в соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; результаты инженерных изысканий; перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия или отдельный проект, согласованный с федеральным, региональным или местным органом по охране культурного наследия (в случае необходимости строительства объекта капитального строительства на территории соответствующего объекта культурного наследия или в зоне охраны объекта культурного наследия); проект сокращения санитарно-защитной зоны для объекта капитального строительства и заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области о его согласовании (в случае отсутствия возможности организации санитарно-защитной зоны в соответствии санитарными нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); приказ об утверждении проектной документации. Положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,. Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Технические требования к предоставлению документов в электронном виде: количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых заявителем; не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл»; наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию документа на титульном листе и составу проекта; текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; каждый файл документ в электронном виде включает: - содержание и поиск данного документа; - закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков; структура электронного документа: - папка-каталог «Проектная документация» - папка-каталог «Результаты инженерных изысканий» - папка-каталог «Титульные листы»; состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать названиям разделов; состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий» должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям; документы, указанные в пунктах 10.2,10.3 раздела 10, п.п 1 и 2 п.11.1, дефис 2 и 3 п.11.2 раздела 11 и в разделе 12 - представляются исключительно в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов, с сохранением всех аутентичных признаков подлинности - графической подписи лица, печати, углового штампа бланка - в соответствии со следующими требованиями: - в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi - в режиме полной цветопередачи - в формате .pdf документы могут передаваться: в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов и заверенных усиленной квалифицированной подписью заявителя; в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов и заверенных усиленной квалифицированной подписью заявителя, а также заверенных усиленной квалифицированной подписью руководителя государственной или негосударственной экспертизы, выдавшей положительное заключение на проектную документацию и/или результаты инженерных изысканий; в виде электронных документов, формируемых с использованием специального программного обеспечения и заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, участвующих в разработке проектной документации, осуществляющего(щих) нормоконтроль и согласование проектной документации, и электронной подписью заявителя. Требования к представлению отчетов о ходе проектирования, представляемых Исполнителем Заказчику для направления в ЦБС не реже чем один раз в три недели в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием: Отчеты о ходе проектирования предоставляются Исполнителем последовательно в 3 этапа: 1 Этап. Материалы, представляемые в ЦБС в виде отчетов о ходе проектирования на 1 этапе должны содержать: Текстовую часть содержащую: информационную справку о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, содержащую полную и актуальную информацию о выполненных Исполнителем мероприятиях и сроках, предусмотренных Контрактом на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, полученных согласованиях; общую таблицу основных технико-экономических показателях ОКС в том числе содержащую информацию о количестве сотрудников и вместимости ОКС; сравнительную таблицу технико-экономических показателей, указанных в настоящем Техническом задании, и технико-экономических показателей проекта с пояснением всех несоответствий; Сравнительную таблицу технико-экономических показателей до и после реконструкции объекта (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям); Таблицу основных технико-экономических показателей благоустройства в том числе содержащую расчет машиномест для обеспечения ОКС с учетом МГН; Графическую часть содержащую: Схему с концептуальными предложениями по планировочной организации земельного участка с посадкой ОКС, содержащую: информацию о транспортной доступности ОКС с учетом МГН, в том числе подход от существующей остановки общественного транспорта, информацию по функциональному зонированию рекреационных площадок и парковочных пространств в границе Территории проектирования и Территории благоустройства, информацию об основных технико-экономических показателях благоустройства в табличной форме; Схемы каждого неповторяющегося этажа/уровня содержащие информацию: о функциональном зонировании по блокам с наименованием помещений и указанием их площади, информацию об общей сумме площадей помещений этажа и общей площади этажа для каждого из неповторяющихся этажей/уровней, информацию о наименовании схемы каждого из неповторяющихся этажей/уровней Технический паспорт и/или технический план существующих зданий, строений, сооружений (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям); Технологическое задание на проектирование ОКС согласованное Министерством образования Московской области и утвержденное Заказчиком; Дополнительные материалы, позволяющие более полно характеризовать архитектурные решения объекта (например: трехмерное изображение ОКС без детализации материалов отделки фасада, позволяющая оценить объемную композицию ОКС). ЦБС обеспечивает подтверждение полноты и корректности отчетов, предоставляемых на 1 этапе (далее – Подтверждение ЦБС этапа 1) путем направления в адрес Заказчика и/или исполнителя оценки отчетов, предоставляемых Исполнителем. После получения Заказчиком и/или Исполнителем Подтверждения ЦБС этапа 1 Заказчик и/или Исполнитель направляет отчеты о ходе проектирования по составу и содержанию соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам 2 этапа. В случае отсутствия Подтверждения ЦБС этапа 1, направляемые Исполнителем отчеты о ходе проектирования, не соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам на 1 этапе, рассмотрению ЦБС не подлежат. ЦБС вправе без рассмотрения направить Заказчику и/или Исполнителю уведомление об отсутствии Подтверждения ЦБС этапа 1. 2 Этап. Материалы, представляемые в ЦБС в виде отчетов о ходе проектирования на 2 этапе должны содержать: Текстовую часть содержащую: информационную справку о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, содержащую полную и актуальную информацию о выполненных Исполнителем мероприятиях и сроках, предусмотренных Контрактом на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, полученных согласованиях; общую таблицу основных технико-экономических показателях ОКС в том числе содержащую информацию о количестве сотрудников и вместимости ОКС; сравнительную таблицу технико-экономических показателей, указанных в настоящем Техническом задании, и технико-экономических показателей проекта с пояснением всех несоответствий; Сравнительную таблицу технико-экономических показателей до и после реконструкции объекта (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям); Таблицу основных технико-экономических показателей благоустройства в том числе содержащую расчет машиномест для обеспечения ОКС с учетом МГН; Графическую часть содержащую: Фотофиксацию современного состояния Территории проектирования и Территории благоустройства. Не менее трех фотографий с указанием даты произведения съемки и указанием видовых точек с которых произведена съемка; Фотофиксацию реконструируемого Объекта. Не менее четырех фотографий фасадов Объекта с указанием даты произведения съемки и указанием видовых точек с которых произведена съемка (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям); Схему планировочной организации земельного участка, выполненную на государственной топографической основе, содержащую: места размещения существующих и проектируемых линейных Объектов транспортной инфраструктуры и места хранения автотранспорта; границы земельного участка(-ов), на котором(-ых) планируется создание (реконструкция) Объекта, соответствующие кадастровым границам земельного(-ых) участка(-ов), границы смежных земельных участков, в т.ч. с земельными участками, на которых запланировано размещение элементов благоустройства, границы Территории проектирования; границы благоустраиваемых территорий для обеспечения Объекта за границами земельного участка; создаваемый (реконструируемый) Объект сносимые здания, строения, сооружения; существующую застройку; существующее благоустройство; озеленение (травяные покрытия, натуральный газон, искусственный газон, цветники) создаваемого благоустройства с указанием типов покрытий и их площади по каждому виду в ведомости: твердые, мягкие покрытия: тротуаров, пешеходных дорожек, площадок (детские, спортивные, отдыха, контейнерные, хозяйственные, загрузки/выгрузки товаров, площадки для посетителей и т.д.), мест хранения автотранспорта, создаваемого (реконструируемого) Объекта с указанием типов покрытий и их площади по каждому виду в ведомости: древесно-кустарниковую растительность с указанием возраста и их количества по каждому наименованию в ведомости: малые архитектурные формы, элементы освещения, ограждения, оборудование площадок, цветники, урны, парковочные столбики с указанием наименований и их количества по каждому виду в ведомости: благоустройство планируемой застройки, указываемой на схеме в информационных целях, условными обозначениями не показывается; сводную ведомость технико-экономических показателей благоустройства Схемы фасадов в ортогональной проекции: выполняются для всего ОКС; не менее 4 неповторяющихся фасадных проекций; для зданий сложной формы схемы фасадов выполняются по всем плоскостям фасадов. При отображении плоскостей фасадов внутренних дворов, а также плоскостей фасадов, закрытых объемом планируемого Объекта - схемы фасадов выполняются совмещенными с разрезом; выполняется с колористическим решением Объекта, в виде, соответствующем авторскому замыслу архитектурного Объекта и предусмотренном к реализации; таблица по всем примененным на фасаде (визуально воспринимаемым) материалам отделки и декора (графическое отображение материала, наименование, характеристики): Поэтажные планы ОКС выполненные с учетом разрабатываемых в рамках настоящего технического задания конструктивных решений и решений по инженерно-техническому обеспечению ОКС (первый этаж и все неповторяющиеся этажи, включая антресоли, подвальный, мансардный, цокольный и все подземные этажи, технические этажи, технологические подполья, в т.ч. высотой 1,8 м и менее) с указанием спецификации по всем помещениям на плане (функциональное назначение, площадь помещения (кв.м), суммарный показатель площади всех помещений на этаже (кв.м), площадь этажа в границах наружных стен (кв.м); Трехмерные визуализации ОКС соответствующие схемам фасадов в ортогональной проекции. Не менее трех позволяющих выполнить комплексную оценку художественного замысла Исполнителя. Технический паспорт и/или технический план существующих зданий, строений, сооружений (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям); Технологическое задание на проектирование ОКС согласованное Министерством образования Московской области и утвержденное Заказчиком; Дополнительные материалы, позволяющие более полно характеризовать архитектурные решения объекта. Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых на этапе 2 материалов разрабатываемой в соответствии с настоящим техническим заданием Проектной документацией, материалам предоставляемым Исполнителем на этапе 1. ЦБС обеспечивает подтверждение полноты и корректности отчетов, предоставляемых на 2 этапе (далее – Подтверждение ЦБС этапа 2) путем направления в адрес Заказчика и/или Исполнителя оценки отчетов, предоставляемых Исполнителем. После получения Заказчиком и/или Исполнителем Подтверждения ЦБС этапа 2 Заказчик и/или Исполнитель направляет отчеты о ходе проектирования по составу и содержанию соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам 3 этапа. В случае отсутствия Подтверждения ЦБС этапа 2, направляемые Исполнителем отчеты о ходе проектирования, не соответствующие требованиям, предъявляемым к отчетам на 2 этапе, рассмотрению ЦБС не подлежат. ЦБС вправе без рассмотрения направить Заказчику и/или Исполнителю уведомление об отсутствии Подтверждения ЦБС этапа 2. 3 Этап. Материалы, представляемые в ЦБС в виде отчетов о ходе проектирования на 3 этапе должны содержать: Текстовую часть содержащую: информационную справку о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, содержащую полную и актуальную информацию о выполненных Исполнителем мероприятиях и сроках, предусмотренных Контрактом на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, полученных согласованиях; Пояснительную записку в полном объеме, соответствующую требованиям к составу и содержанию документов, обязательных для представления при направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 Графическую часть содержащую: Графические материалы в полном объеме, соответствующие требованиям к составу и содержанию документов, обязательных для представления при направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 Трехмерные визуализации ОКС соответствующие графическим материалам, указанным в п.1. Не менее трех позволяющих выполнить комплексную оценку художественного замысла Исполнителя. 3) Технический паспорт и/или технический план существующих зданий, строений, сооружений (в случае проведения работ по реконструкции ОКС, в том числе при выполнении пристройки к существующим зданиям); 4) Технологическое задание на проектирование ОКС согласованное Министерством образования Московской области и утвержденное Заказчиком; 5) Дополнительные материалы, позволяющие более полно характеризовать архитектурные решения объекта. 6) Иные текстовые и графические материалы, в том числе согласования, подтверждения справки и т.д. органов местного самоуправления Московской области, органов Государственной власти Московской области и др. в объеме необходимом и достаточном для оказания Заказчику и/или Исполнителю Государственной услуги «Обеспечение подготовки и выдача свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области» Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых на этапе 3 материалов разрабатываемой в соответствии с настоящим техническим заданием Проектной документацией, материалам предоставляемым Исполнителем на этапе 2. ЦБС обеспечивает подтверждение полноты и корректности отчетов, предоставляемых на 3 этапе (далее – Подтверждение ЦБС этапа 2) путем направления в адрес Заказчика и/или Исполнителя оценки отчетов, предоставляемых Исполнителем. После получения Заказчиком и/или Исполнителем Подтверждения ЦБС этапа 3 Заказчик и/или Исполнитель обращается посредством Регионального портала Государственных услуг Московской области за получением Государственной услуги «Обеспечение подготовки и выдача свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области» (далее – Обращение за услугой АГО) Исполнитель направляет Обращение за услугой АГО после получения Подтверждения ЦБС этапа 1, Подтверждения БЦС этапа 2, Подтверждение ЦБС этапа 3. Материалы, представляемые в ЦБС в виде 15 (пятнадцатого) отчета о ходе проектирования должны содержать: материалы, указанные в пункте 1 настоящего пункта; форма, заполненная в соответстии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования» в объеме, необходимом и достаточном для представления Министерством строительного комплекса Московской области в адрес Министерства строительства и жилищно-куммунального хозяйства Российской Федерации с целью признания проектной документации, выполненной Исполнителем, экономически эффективной проектной документацией повторного использования; графические и текстовые материалы в соответстии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования» в объеме, необходимом и достаточном для представления Министерством строительного комплекса Московской области в адрес Министерства строительства и жилищно-куммунального хозяйства Российской Федерации с целью признания проектной документации, выполненной Исполнителем, экономически эффективной проектной документацией повторного использования; документ, подтверждающий передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Исполнителя Заказчику; документ, подтверждающего передачу исключительных прав на использование архитектурного проекта от Заказчика Министерству строительного комплекса Московской области. Примечание: Отчеты, указанные в настоящем пункте Исполнитель передает Заказчику для рассмотрения не позднее чем за 2 дня до срока направления в ЦБС. После поступления отчета от Исполнителя Заказчик в течении 2 дней рассматривает отчет и направляет его в ЦБС с приложением информации о согласии или несогласии с информацией и решениями, указанными в отчете (с приложением перечня замечаний, сформированных по итогам рассмотрения отчета). Результат рассмотрения отчета в ЦБС: направляется Заказчику в виде протокола и (или) информационного листа оценки. В случае отсутствия в составе отчета информации о рассмотрении отчета Заказчиком ЦБС отчет не рассматривается и возвращается Заказчику. По запросу Заказчика Исполнителем предоставляются графические и текстовые материалы, характеризующие выполнение работы, для их демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях проектных решений. Материалы, представляемые для получения заключения экспертизы, получения Свидетельства о согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, загружаемые в ИСОГД, передаваемые Заказчику, представляемые для совещаний и иных обсуждений проектных решений не должны содержать противоречий в характеристиках, параметрах и визуализации. Материалы подготавливаются Исполнителем в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1. | Требования к архитектурным решениям | Архитектурные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием (приложением 2 к настоящему Техническому заданию). 2. Архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории Российской Федерации и в мировой практике: создание максимально комфортной среды, учитывающей ростовозрастные, психологические и технологические особенности планируемых функциональных процессов; визуальная привлекательность и узнаваемость функционального назначения в фасадных решениях и благоустройстве - знаковый облик общественного здания в городском и природном контексте; гармоничная интеграция в сложившуюся среду и природный ландшафт (учет сложившихся градостроительных ансамблей (основных и второстепенных точек восприятия, подъездов, ценных элементов архитектурной среды, рельефа и озелененных территорий); экологичность и энергоэффективность; рациональность и компактность планировочной структуры исходя из планируемых строительно-монтажных работ, эксплуатации; трансформируемость помещений исходя из функциональных потребностей, пригодность планировок для модификаций; долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, изделий, оборудования, мебели, составляющих элементов благоустройства; пожарная безопасность. 3. В архитектурных решениях ОКС не допускаются: выраженные исторические цитаты (копирование или выраженное цитирование русского узорочья, готики, ренессанса, барокко, рококо, псевдорусский и псевдовизантийский стили); утрированный китч (нарочитая безвкусица, избыточная яркость красок, совмещение несочетаемых элементов); несоответствие фасадных решений функциональному назначению или отсутствие визуальной эйдентики в фасадном решении; несоответствие внешнего вида объекта урбанизированной среде населенного пункта (интерпретации деревенских домов, шале); ухудшение показателей и характеристик комфортности (включая освещенность, расположение оконных и дверных проемов, высоту помещений) внутренней планировки ОКС в целях подчеркивания и выявления на фасадах авторского замысла. Высоту помещений в чистоте от пола до потолка (до конструкций подвесного потолка (в случае применения) во вновь проектируемых общественных зданиях принимать не менее 3 м. Высоту в чистоте коридоров и помещений вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения без доступа посетителей допускается сокращать до 2,2 м. Предусмотреть установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок и мест, открытых для общего пользования (после ввода ОКС в эксплуатацию), и передачу данных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных. Предусмотреть видеонаблюдение на всей территории благоустройства. При подготовке архитектурных решений учесть особенности рельефа: расположить ОКС и элементы благоустройства с учетом особенностей конкретного рельефа на Территории проектирвания; организацию рельефа преимущественно выполнять за счет организации пространственных террасс, соединяемых системами пандусов; подпорные стены не рекомендуются на Территории проектировния, в случае их обоснованного расположения, они не должны создавать опасность для передвижения обучающихся (риски травматизма); высота подпорных стен на Территории проектировния не должна превышать 0,6-0,85 м; модули ОКС расположить таким образом, чтобы не менее 50% технического этажа (технического подполья) ОКС соответствовало определению «этаж подземный» в соответствии с определением СП 118.13330.2012*, иная часть соответствовала определению «подвал» в соответствии с определением СП 118.13330.2012*. |
| 2.2. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Архитектурные решения ОКС должны обеспечивать свободный доступ к ОКС и к предоставляемым в ОКС услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположен ОКС, входа и выхода из ОКС, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации (в т.ч. СП 59.13330.2012), установленным законодательством Московской области (в т.ч. Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ (ред. от 16.12.2015) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области». Предусмотреть: безбарьерные входы на Территорию проектирования; ширину пешеходных дорожек основных не менее 2 м, второстепенных не менее 1,5 м; места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей; безбарьерный доступ на площадки; тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости); пандусы: в местах сопряжения горизонтальных уровней с разницей оптимальной - 1,3 - 1,5 см, допустимой - более 4 см; из трех площадок: горизонтальная площадка у основания пандуса, наклонная поверхность пандуса, горизонтальная площадка на верхнем уровне; с двухсторонними поручнями круглого сечения (диаметр не менее 4 и не более 6 см) на высоте 0,5 (для детей) и 0,9 м, расположенными максимально приближенными друг к другу (ширина не более 1,5 м между поручнями); с уклоном менее 5%; с длинной поручней с каждой стороны больше длины пандуса не менее чем на 0,3 м; с непрерывной поверхностью поручней; лестницы: поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой; с маркировкой ступеней желтым цветом или иным контрастным цветом по отношению к общему цвету ступеней (например: черный цвет для белых ступеней); с применением для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по всей ширине марша (ширина профиля 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0.055 на подступенке); для лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м; все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней; поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%; не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками; марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней; применение одиночных ступеней не допускается (располагать пандусы); расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м; перед лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м; в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует озеленение (кусты); лестницы должны дублироваться пандусами; для преодоления бордюрных камней предусмотреть бордюрные пандусы шириной не менее 90 см (понижение бордюрного камня должно быть окрашено контрастной краской, уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м); бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м; высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м; перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м; тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.; ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м; через каждые 25 м пешеходного пути следует устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках; продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%; ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м; лифт для перевозки МГН; места в зрительном зале для МГН; доступ к сцене и на сцену для МГН; туалеты для МГН; зоны отдыха для МГН. |
| 2.3. | Основные требования к конструктивным решениям | Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Московской области. Конструктивное решение объекта капитального строительства выполнить с техническим этажом состоящим из: помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций, с высотой не более 1,8 м; технических помещений для размещения оборудования и коридоров, обеспечивающих доступ в эти помещения, с высотой не менее 1,8 м; Сопряжение помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций (высота менее 1,8 м) с техническими помещениями, предназначенными для размещения оборудования и коридорами, обеспечивающими доступ в эти помещения (высота более 1,8 м) достигать с помощью ломанного сечения фундамента (в т.ч. фундаментной плиты) с устройством локальных понижений/возвышенностей. (при устройстве переменной высоты технического этажа исключить «искусственное» уменьшение высоты, путем засыпки (подсыпки), а также технологически необоснованного увеличения толщины конструктивных элементов (конструкций)). При прокладке инженерных систем в коробах, шахтах (в т.ч. ОВ, ВК) исключить расположение коробов, шахт в виде отдельных элементов (частей таких элементов), создающих преграды при организации функциональной взаимосвязи между помещениями, технологической организации помещения (исключить сокращение полезной площади помещений путем расположения отдельных элементов (частей таких элементов), выходящих в пространство помещения более, чем 1-й поверхностью (плоскостями)). При использовании в конструктивной системе колонн и пилонов, необходимо располагать данные элементы вровень с основной плоскостью стены по всем поверхностям элемента (за исключением случаев их отдельного местоположения). Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов. Несущие конструктивные элементы выполнять из монолитного, сборного железобетона. Фундаменты – по результатам инженерно-геологических изысканий (возможно применение заводских бетонных и железобетонных конструкций). Предусмотреть наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытие) с улучшенными теплотехническими характеристиками в соответствии с требованиями Свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003). Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, принять в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека в соответствии с требованиями пожарной безопасности», СП 2.13130. |
| 2.4. | Требования к инженерным решениям | В целях обеспечения соблюдения в конструктивных решениях требований и определений, установленных нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области, в том числе: постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года); Закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ (ред. от 16.12.2015) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»; Постановления Правительства Московской области от 27.03.2018 № 195/12 «Об утверждении плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 №23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"; Распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17.07.2018 №10-80/РВ «О внесении изменений в Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 №10-17/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"; Распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации»; Распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 13.07.2017 №10-81/РВ «Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"». Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должны быть обеспечены сертификатами соответствия. Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов. Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами: Приточно-вытяжная вентиляция Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Приточные установки расположить в технических помещениях подвальной части ОКС, вытяжные – в венткамерах в уровне верхних этажей ОКС. Противодымную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130. Холодоснабжение Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Отопление и теплоснабжение В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы. Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом. Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами. Электроснабжение Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и технологическим заданием. Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите. Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве ОКС, определить расчетом. Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения. Электроосвещение и силовое электрооборудование Предусмотреть следующие виды освещения: – рабочее; – аварийное (резервное и эвакуационное). Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений. В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами. Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей. Управление электроосвещением помещений выполнить: – для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны. – для остальных помещений – местное с выключателями у входов. Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны. Водоснабжение и канализация Объект капитального строительства должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Разработать мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей, мероприятия по резервированию воды, по учету водопотребления; по рациональному использованию воды и ее экономии с учетом автоматизации системы водоснабжения. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определить с учетом расходов на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости). Предусмотреть наружные поливочные краны для полива территории, установку пожарных шкафов, оснащённых пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей. Дренаж и гидроизоляция Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС. Внутренний водосток Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентраций их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппаратуру, схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, материалы трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотреть с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС. Отведение ливневых и талых вод с кровли предусмотреть системой внутренних водостоков в ливневую сеть канализации. Параметры ливневой канализации определить с учетом расчетного объема дождевых стоков. Автоматическое пожаротушение Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого ОКС и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Система охранной сигнализации ОКС должна включать следующие мероприятия: – контроль состояния дверей и окон; – контроль состояния помещений. Контроль и управление доступом Предусмотреть применение видеодомофонов и электронных замков, оснащённых считывателями и брелоками идентификации на служебных входах в ОКС с размещением абонентских устройств в помещении охраны. Предусмотреть автоматическое открытие замков по сигналу ПОЖАР системы автоматики противопожарной защиты. Диспетчеризация Предусмотреть щит контроля аварий инженерного оборудования с лампами «АВАРИЯ» на посту охраны, отображающий аварии систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Видеонаблюдение ОКС обеспечить системой видеонаблюдения: Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля прилегающей территории и помещений. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя наружные стационарные камеры цветного изображения, наружные купольные цветные видеокамеры, внутренние видеокамеры, центральное оборудование – видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах со сроком хранения видеоданных не менее 30 суток. Места установки и расположения камер определить с учетом функционального назначения обслуживающих помещений с учетом согласования рабочей группой по рассмотрению вопросов создания и развития системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», созданной на территории каждого муниципального образования Московской области. Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались периметр, прилегающая территория ОКС, внутренняя площадь ОКС в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мертвых зон». Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Последовательность действий, необходимых для обеспечения соответствия представленной в Проектной документации и Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области: 1) согласование мест установки и сцен обзора ВК в Рабочей группе по развитию системы «Безопасный регион» Администрации муниципального образования; 2) согласование мест установки и сцен обзора ВК в Главном управлении региональной безопасности Московской области; 3) получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления Московской области по официальному запросу; 4) согласование Проектной или Рабочей документации в Мингосуправления Московской области. Предусмотреть установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок, и мест, открытых для общего пользования (осле ввода ОКС в эксплуатацию), и передачу данных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных. Телефонизация и мини АТС Предусмотреть возможность обеспечения рабочих мест городской, междугородной и международной телефонной, а также факсимильной связью. Предусмотреть возможность применения телефонов с мини АТС с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений. Радиофикация Предусмотреть установку радиодинамиков с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений. Обеспечить бесперебойное питание активного оборудования системы радиофикации. Телевидение Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал (47-862 МГц). Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну. Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений. Электрочасофикация Предусмотреть подключение и синхронизацию к часовой станции (мастер-часам) ведомых часов по проводной связи с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений. Телекоммуникация, компьютерная сеть и оптико-волоконная связь с интернет Предусмотреть помещения серверных для системы видеонаблюдения, противопожарной системы и системы антитеррор. Горизонтальную систему СКС предусмотреть в соответствии с требованиями международных стандартов для неэкранированной витой пары категории 5е. Коммутационный центр организовать в телекоммуникационном шкафу. В коммутационном центре предусмотреть место для установки активного сетевого оборудования. На рабочих местах СКС применить двухмодульные информационные розетки RJ-45 категории 5е, количество и места установки определить с учетом функционального назначения помещений. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI для организации беспроводного интернета в зонах отдыха и (или) рекреационных пространствах. Охранно-защитная дератизационная система предусмотреть устройство ОЗДС на базе оборудования ИССАН-ОХРА-Д-333. |
| 2.5. | Требования к благоустройству территории | При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования, требования к благоустройству, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: безопасность; функциональность; долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы); визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания. Разработать проект благоустройства территории ОКС с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы: выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости); подпорные стенки выполнить с учетом разницы высот сопрягаемых террас (перепад рельефа менее 0,4 м оформить бортовым камнем или выкладкой естественного камня, при перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными видами подпорных стенок); предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м; при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств не допускается); при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов; озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид; подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон); виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных; для деревьев, расположенных в мощении, в случае их планирования без приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек предусмотреть выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций; колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания; при уклонах пешеходных коммуникаций более 50% предусмотреть лестницы и пандусы (ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней шириной не менее 40 см и уклоном 10-20% в сторону вышележащей ступени, лестницы и пандусы выполнить из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни, горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполнить отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом); по обеим сторонам лестницы или пандуса выполнить поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм, при ширине лестниц 2,5 м и более выполнить разделительные поручни, предусмотреть конструкции поручней , исключающие соприкосновение руки с металлом); для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; при выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп, требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть модульным, удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным; при проектировании освещения должны быть предусмотрены: функциональное, архитектурное освещение и световая информация, обеспечивающие: количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения; надежность и безопасность работы установок, защищенность от вандализма; экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. Организовано два въезда на проектируемую территорию. Подъездные пути к участкам кратковременного хранения автотранспортных средств (посетители, работники) предусмотреть не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей, не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок кратковременного хранения автотранспортных средств изолировать полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м (въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м). |
| 2.6. | Требования к интерьерным решениям | Интерьерные решения должны учитывать специфику функционального назначения ОКС, в т.ч. ростовозрастные особенности посетителей и быть удобными для работников, соответствовать требованиям к интерьеру, указанным в приложении 3 к настоящему Техническому заданию, в т.ч.: Мебель: долговечность: наибольший срок эксплуатации изделий из равных аналогов; безотказность: сведения в декларации или положительный опыт использования аналогов; ремонтопригодность: наличие взаимозаменяемых, унифицированных элементов; сохраняемость: наличие защитных покрытий, ножки изделий, торцевые элементы; места сопряжения поверхностей и различных материалов устойчивы к воздействию воды, механическим и химическим воздействиям; свето- и термостойкость; стойкость к истиранию; удобство пользования мебелью: встроенные элементы; возможность трансформации по высоте и взаиморасположению; масса и габариты мебели с возможностью перемещения; психологический комфорт; гигиеничность: минимальная загрязняемость и легкость очистки из равных аналогов; мебель без резных украшений; преимущественно облицовка пластиками; эстетичность: форма, цвет, состояние поверхностей, сочетание элементов, совместимость форм и деталей должны учитывать психологические, функциональные, ростовозрастные особенности посетителей и работников; использование различных оттенков древесной породы, различных оттенков белого, теплых и холодных оттенков одного цвета в одном помещении не допускается; безопасность: наличие сертификатов и деклараций соответствия; при использовании ДСП, фанеры и тп. класс эмиссии плит – Е1, использование мягких древесноволокнистых плит не допускается; соответствие нормативным требованиям к качеству (стандартам). Отделка (все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными и долговечными): стены: должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением химических веществ; при использовании аппликативных элементов должна быть обеспечена устойчивость к истиранию; размещение выступающих декоративных элементов должно исключать травматизм, обеспечивать лёгкость в уборке; в помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7 - 0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый и иные светлые холодные оттенки ), на северные румбы - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7 - 0,6, отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения (цвет стен должен учитывать цвет мебели и оборудования); отделка стен должная учитывать специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки); потолки: подвесной кассетный (высота, технические и эстетические характеристики должны соответствовать функциональным требованиям каждого помещения в отдельности); наилучшие показатели влагостойкости, устойчивости к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающих свойств, огнестойкости, антимикробных покрытий, отсутствию деформирующихся элементов, высокого коэффициента светоотражения, наибольший срок эксплуатации из аналогов; отсутствие выступающих элементов, приводящих к образованию пыли и загрязнений; светильники встроенные (низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 1%), долгий срок службы, высокий световой поток, рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных показателей освещенности, уровней естественного и искусственного освещения, при комфортной и экономичной эксплуатации для каждого помещения); раскладка и цвет кассет потолка и дизайн светильников должны соответствовать общему интерьерному решению помещений; полы: при выборе типа покрытий исходить из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий; раскладка и цвет элементов отделки пола должны соответствовать общему интерьерному решению помещений. не допускается применение душевых поддонов (в виде самостоятельного/отдельного элемента). Для целей водоотведения в помещениях душевых допускается применять только систему скрытых в конструкции пола трапов и сухих сифонов. Сбор воды осуществлять с помощью уклона конструкции пола в сторону трапов. Количество трапов определить проектом исходя из количества точек водоизлива. Оборудование: перечень технологического оборудования должен быть согласован с Министерством образования Московской области до включения в состав Проектной документации и применения в Проекте Интерьеров. |
| 2.7. | Проект организации строительства | 1. Разработать раздел ПОС, соответствующий нормам и правилам, требованиям Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки. 2. Разработать «Схему организации движения транспорта и пешеходов на период строительства». Затраты учесть в сметной документации. 3.Предусмотреть проведение работ с учетом бесперебойного функционирования действующей МБОУ «Одинцовская гимназия №14» |
| 2.8. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: для всех форм воздействия объекта должны быть подобраны проектные решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного влияния объекта на окружающую среду с обоснованием и выбором наилучших технических решений, обеспечивающих предотвращение или сокращение выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, снижающих площадь отчуждаемых земель, уменьшающих количество и токсичность отходов производства и т.п.; обоснование принятых решений должно быть подкреплено расчетами экономической эффективности применяемых природоохранных мероприятий; при определении эффективности следует сопоставлять затраты на реализацию природоохранных мероприятий с величиной предотвращенного ущерба, выявляемого для всех реципиентов. |
| 2.9. | Требования к энергоэффективности | Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»: установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»): оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления; обеспечить наличие в зданиях площадью свыше 1 тыс. кв.м индивидуального теплового пункта; предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню; предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения; предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы; оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах; оснастить теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания; оснастить электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования. оснастить приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание; оснастить устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции); оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования); оснастить энергосберегающими осветительными приборами; оснастить дверными доводчиками; оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии; оснастить ограничителями открывания окон. Выполнить энергетический паспорт. |
| 2.10. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с «ПЦСН-2014 МО. Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями)»: сметную документацию выполнить на основании рабочих чертежей, входящих в состав рабочей документации; выполнить объектные и локальные сметы; не допускать превышения в сметной стоимости лимита, установленного для объекта программой финансирования; в сводном сметном расчете сметная стоимость должна быть указана в двух уровнях цен (базисном на 01.01.2000 и текущем); локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря разработать в соответствии с положениями, предусмотренным в МДС 81-35.2004 (выделить в сметной документации монтируемое и не монтируемое оборудование); удельные показатели стоимости объекта не должны превышать установленных нормативов цены строительства (НЦС). |
| 2.11. | Состав проектной документации | Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и иных стандартов СПДС , в т.ч.: Раздел 1 «Пояснительная записка»: текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 раздела II ППРФ № 87; Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 раздела II ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к пояснительной записке. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 12 раздела II ППРФ № 87; Раздел 3 «Архитектурные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 13 раздела II ППРФ № 87; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 14 раздела II ППРФ № 87; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из 7 подразделов: подраздел 1 «Система электроснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 16 раздела II ППРФ № 87; подраздел 2 «Система водоснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 17 раздела II ППРФ № 87; подраздел 3 «Система водоотведения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 18 раздела II ППРФ № 87; подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 19 раздела II ППРФ № 87; подраздел 5 «Сети связи» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 20 раздела II ППРФ № 87; подраздел 6 «Технологические решения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 22 раздела II ППРФ № 87; Раздел 6 «Проект организации строительства» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 23 раздела II ППРФ № 87; Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 25 раздела II ППРФ № 87; Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 26 раздела II ППРФ № 87; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 27 раздела II ППРФ № 87; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 28 раздела II ППРФ № 87; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» текстовая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями п. 29 раздела II ППРФ № 87; Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», включая «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» |
| 2.12 | Состав проекта интерьеров | Содержание проекта интерьеров должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням мебели, оборудования, отделочных и строительных материалов, на которые выполнен сметный расчет К составу проекта интерьеров прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыи характеристиками, но и визуальными изображениями выбранной мебели, оборудования, элемента отделки, приведением аналогов. Проект интерьеров выполняется с цветными схемами и иллюстрациями. Не допускается схематичность в отображении визуально воспринимаемых в интерьерах элементов (дверей, оконных и балконных переплетов, витражей, ограждений, элементов объемного декора, элементов инженерных систем, навигации и информации, аппликаций, раскладки облицовки, цвета, текстуры, фактуры, толщины и иных габаритов отделочных материалов и элементов, указанных в материалах проекта Интерьеров). Не допускается наличие противоречий между отдельными материалами проекта Интерьеров, в т.ч. противоречия между описанием применяемых материалов и их визуальным отображением. Проект интерьеров выполнить в объеме, необходимом для обустройства каждого помещения (отделка (стены, пол, потолок), оборудование, мебель) по разделам: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Размещение дверей с ведомостью применяемых дверей, окон, витражей и иных светопрозрачных конструкций и элементов заполнения проемов» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции); Раздел 3 «Полы с ведомостью применяемых материалов» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции); Раздел 4 «Потолки с ведомостью применяемых материалов, расположением осветительных приборов и их ведомостью» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции); Раздел 5 «Помещения с указанием вида отделки стен и применяемых материалов, расположением элементов информации, навигации, аппликативных и иных декоративных элементов» (план размещения, спецификация к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции); Раздел 6 «Мебель»: планы расположения сантехнических приборов со спецификацией к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции; планы с расположением мебели и иных предметов интерьера со спецификацией к плану с включением характеристик с указанием аналогов и визуализацией каждой позиции; развертки по всем стенам с мебелью (для помещений и коридоров с доступом посетителей, административных помещений) с указанием привязки развертки к плану; 3-dвизуализации интерьеров основных помещений с доступом посетителей (не менее 3 помещений основного скопления посетителей), типовых помещений для посетителей (не менее 3 помещений), коридоров/холлов/рекреаций для посетителей (не менее 3 коридоров/холлов/рекреаций) 3-d визуализации не должны иметь противоречий с Проектной документацией, Рабочей документацией, иными графическими материалами Проекта интерьеров, перечнем оборудования, согласованным Министерством образования Московской области. Раздел 7 «Перечень не монтируемого оборудования»: - перечень оборудования и мебели в виде проекта приложения к контракту на закупку оборудования и мебели объеме и виде, необходимом для организации процедур на закупку, согласованный Министерством образования Московской области, содержащий исчерпывающий перечень характеристик, указание аналогов и визуализацию каждой позиции предоставляется в формате Excel). - спецификация на не монтируемое оборудование предоставляется в формате Excel. - Исполнитель предоставляет Заказчику конъюнктурный анализ, подготовленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Техническому заданию (формат Excel). |
| 2.13 | Состав проекта благоустройства | Содержание проекта благоустройства должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням покрытий, малых архитектурных форм, уличной мебели, оборудования, элементам озеленения, освещения, информации и навигации. К составу проекта благоустройства прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыми характеристиками, но и визуальными изображениями выбранных элементов и составляющих элементов. Проект благоустройства выполнить в объеме, необходимом для обустройства всей территории объекта, а также территорий, благоустраиваемых и реабилитируемых для нужд объекта по разделам: Раздел 1. Материалы по комплексному благоустройству и озеленению территории: 1) пояснительная записка, обосновывающая принятые решения; 2) графические материалы: схема существующего использования территории в период подготовки Проектной документации (опорный план) М 1:500; генеральный план, М 1:500; разбивочный чертеж, М 1:500; план озеленения территории, М 1:500; план организации рельефа, М 1:500; план земляных масс, М 1:500; план дорожных покрытий М 1:500; план благоустройства с расстановкой МАФ М 1:500; площадки с расстановкой оборудования М 1:200; схемы цветников М 1:200; схема расстановки элементов освещения; визуализация покрытий, МАФ, уличной мебели, мусорных контейнеров, цветников, ограждений, освещения, настилов, входных групп и т.д.; Раздел 2. «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН и созданию «безбарьерной среды»» |
| 2.14. | Экспертиза проектно-сметной документации. | Представление проектной документации, результатов инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы осуществляется Исполнителем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Исполнитель представляет на государственную экспертизу, разработанную проектно-сметную документацию в электронном виде и получает положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель. |
| 2.15. | Рассмотрение архитектурного облика | Архитектурный облик ОКС подлежит рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47 через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Исполнитель представляет на согласование материалы архитектурно-градостроительного облика и получает Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика ОКС на территории Московской области. |
| 2.16. | Регистрация в ИСОГД | Проектная документация подлежит регистрации в ИСОГД. Исполнитель работы регистрирует в ИСОГД Проектную документацию и получает регистрационный номер. |

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работы «Выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта: «Пристройка на 500 мест  к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)»

Схема с указанием границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы, предусмотренные Техническим заданием

Условные обозначения:

Граница территории проектирования.

Граница территории благоустройства и размещения мест временного хранения автотранспорта для посетителей и работников ОКС мероприятия по реализации которой осуществляются Заказчиком за счет собственных средств.

Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работы «Выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта: «Пристройка на 500 мест  к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)»

Технологическое задание

Общие характеристики:

- Суммарная проектная вместимость существующего здания и вновь строящейся пристройки должна составлять 1375 учащихся, мощность существующего здания – 875 мест для обучения в 1 смену, в пристройке 500 учащихся.
Вместимость вновь строящегося общеобразовательного учреждения рассчитывается для обучения только в одну смену.

- Наполняемость классов – 25 учеников (если иное не предусмотрено настоящим Технологическим заданием).

- Формирование «школ ступеней»:

1)	количество учащихся в начальной школе (I ступень, 1-4 классы) – 500 уч. (25 учеников х 4 классов х 5 параллели), обучаются в сущ. здании;

2)	количество учащихся в основной и старшей школе (5-11 классы) – 875 уч., в т.ч.:

-	количество учащихся в подростковой школе (II ступень, 5-9 классы) –

625 уч. (25 учеников х 5 классов х 5 параллелей), из них 375 уч. обучаются в сущ. здании;

-	 количество   учащихся в старшей школе (III ступень, 10-11 классы) -          250 уч. (25 учеников х 2 класса х 5 параллели).

- Этажность (без учета технических и подземных этажей): не более 4 этажа.

- Единовременная вместимость общешкольных помещений – 500 учащихся.

- Планирование помещений для пристройки должно быть увязано с планировкой существующего здания, в т.ч.:

  - площадь общешкольных помещений должна обеспечивать потребность в указанных помещениях для всех учеников общеобразовательного учреждения вне зависимости от их расположения (в существующем здании или в пристройке);

  - передвижение по школе должно обеспечивать доступность общешкольных помещений и комфортное передвижение между помещениями для всех учеников общеобразовательного учреждения вне зависимости от их расположения (в существующем здании или в пристройке).

- Общие сведения по распределению наименований помещений в существующем здании и проектируемой пристройке:

  - Проектируемый ОКС:

    - входная группа с гардеробными;

    - секции-блоки основных учебных кабинетов;

    - секцию-блок помещений зоны естественно-научного цикла;

    - секцию-блок помещений иностранного языка;

    - секцию-блок помещений информатики;

    - помещения спортивного зала 30 х 18 м;

    - дополнительная входная группа в спортивный зал;

    - сопутствующие и обслуживающие помещения;

блок общешкольных помещений включает секции-блоки помещений:

    - помещение актового зала;

    - пищеблок;

    - административно-офисной зона;

    - библиотечно-информационного центр;

    - охрана.

  - Существующее здание:
- медблок;

- учебные классы для для 1-4 (начальная школа) и 5,6,7 классов (основная школа);

- помещения спортивного зала 24х12 м;

- сопутствующие помещения.

- Помещения спортивного зала, помещения пищеблока разместить на первом этаже.

- Помещения библиотечно-информационного центра разместить не выше третьего этажа.

- Актовый зал, пищеблок, библиотечно-информационный центр разместить в удобной (равной) доступности от учебных помещений и кабинетов.

- В подвальном (цокольном, подземном) этаже допускается размещать только технические помещения и помещения для прокладки инженерных коммуникаций.

- Снарядные, умывальные, душевые, туалеты, кладовые и складские помещения, радиоузлы, инженерные помещения, помещения для хранения дезинфекционных средств возможно предусмотреть без естественного освещения.

- Учебные помещения должны быть обособленными (непроходными для обучающихся других возрастных групп), сгруппированы в секции-блоки по назначению (для основной школы).

- Освещение учебных помещений:

    - до 6 м (6 м) - боковое левостороннее естественное освещение;

    - более 6 м - устройство правостороннего подсвета (высотой не менее 2,2 м от пола);

    - устройство основного светового потока спереди и сзади не допускается;

- предусмотреть значение КЕО в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению общественных зданий.

- В спортивном зале рекомендуется применить двухстороннее боковое естественное освещение.

- Предусмотреть лифт для использования инвалидом на кресле коляске с сопровождающим для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках выше или ниже этажа основного входа в здание (1 этажа) в выделенном лифтовом холле шириной не менее 2,5 м:

- Учебные помещения не следует располагать смежно, над и под помещениями, являющимися источниками распространения шума и запахов.

- Оптимальная форма учебных кабинетов прямоугольная (квадратная форма или многоугольная для основных кабинетов не допускаются), при этом длинные стороны кабинетов должны быть освещены: одна сторона естественным освещением через оконные проемы, одна сторона – за счет устройства правостороннего подсвета. Парты учащихся следует располагать таким образом, чтобы естественный свет из оконных проемов падал на рабочую поверхность слева направо.

- Двери учебных кабинетов предусмотреть из рекреаций коридорного или зального типов. С учетом фронтальной формы обучения рекомендуется располагать дверной проем со стороны переднего ряда парт.

- Площадь и внутренняя среда кабинетов информатики, иных учебных кабинетов и помещений, оборудованных персональными компьютерами, должны соответствовать СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и СанПиН 2.4.2.2821. Необходимо предусмотреть выход локальной компьютерной сети здания в сеть Интернет.

- Каждый учебный кабинет должен быть оборудован тремя типами досок: меловой, маркерной (мобильной дополнительной), интерактивной. Угол видимости меловой доски должен составлять не менее 35 градусов, угол видимости интерактивной доски зависит от технических характеристик.

- Если   по   расчету    невозможно   обеспечить   своевременную    эвакуацию всех МГН за необходимое время, то на путях эвакуации, формируемых в соответствии с ГОСТ 12.1.004, Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, СП 1.13130, предусмотреть зоны безопасности.

- Предусмотреть возможность специального пропускного режима для обеспечения антитеррористической защищенности в соответствии с СП 132.13330.2011 (макс. планируемое единовременное нахождение – 300 человек).

- Степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принять в зависимости от числа учащихся в соответствии с СП 2.13130.

- Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применить фасадные системы класса К0 с использованием негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.

- При устройстве перехода (переходов) между корпусами предусмотреть выполнение требований СП 2.13130.

- Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

- Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, с также типы заполнения проемов в противопожарных преградах принять согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130. и СП 4.13130.

- Не размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах технические помещения категорий В1-В3.

- Предусматриваемые в составе объекта помещения со спальными местами, пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделить противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (при I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).

- Предусмотреть дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

- Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара согласно ч. 15 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 и СП 59.13330.2012.

- Укрупненный показатель площади застройки:  2500,0-3000,0 кв.м

# Блок основной и старшей школы (500 учащихся):

# Входная группа:

  - отдельный вход c тамбуром;

  - вестибюль (вестибюль должен быть сформирован в виде зоны с банкетками для переодевания верхней одежды и обуви);

  - гардероб для учеников:

    - гардероб состоит из 20 гардеробов для 20 классов основной и старшей школы;

    - каждый гардероб, ширина прохода между рядами шкафчиков-ячеек - 1,4 м;

    - каждый гардероб для класса оборудован 25 шкафчиками-ячейками (с вешалкой и полкой для обуви) и магнитным замком;

    - каждый шкафчик-ячейка должен быть оборудован устройством для проветривания и просушки одежды, головных уборов и обуви;

    - шкафчики-ячейки должны быть удобны и функциональны в использовании для подростков;

  - гардероб для преподавателей

    - гардероб с шириной прохода – 1,4 м, оборудован 16 индивидуальными шкафчиками, банкетками для переодевания обуви, магнитным замком;

  - входы в гардеробы (при движении от тамбура) не допускается располагать:

    - за входами в рекреации учебных и административных кабинетов, атриум, столовую, за открытой лестницей и т.д.;

    - в рекреациях учебных и административных кабинетов.

  - место для родителей, встречающих детей из школы (располагается между тамбуром и турникетом);

  - главная открытая лестница – ширина не менее 2,5 м, функционально неиспользуемая в целях эвакуации;

  - коридоры, тамбуры

# Учебные кабинеты и помещения

  - количество основных кабинетов – 20 шт.;

  - количество специальных кабинетов – 19 шт.;

    - физика – 2 с ориентировочной площадью 77 – 78 кв.м;

    - химия – 2 с ориентировочной площадью 77 – 78 кв.м;

    - биология – 2 с ориентировочной площадью 77 – 78 кв.м;

    - иностранный язык (лингафонные кабинеты) – 6;

    - информатика – 2;

    - мастерские трудовое обучение – 4;

    - изо и черчение – 1;

  - площадь каждого основного учебного кабинета ориентировочно – 75,0-78,0 кв.м (смешанная форма занятий (3,0 кв.м/уч), 25 учеников в каждом классе, ориентировочно 2 кв.м на дополнительную мебель для хранения учебных пособий и оборудования (в т.ч.: кулер, умывальник);

  - специальные учебные кабинеты формируются в блоки (разделение помещений блоков, их расположение на разных этажах не допускается):

    - блок 1 – зона естественно-научного цикла (кабинеты химии, физики, биологии);

    - блок 2 – кабинеты информатики;

    - блок 3 – кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты);

  - при основных кабинетах (география, история, математика, русский язык) предусмотреть 6 лаборантских ориентировочной площадью 36 кв.м (не менее 2,4 кв. м/уч. х 15 уч.):

  - кабинеты естественно-научного цикла должны быть сформированы в экспериментально-теоретическую зону и располагаться на одном этаже;

  - при   кабинетах естественно-научного цикла предусмотреть 3 лаборантские:

    - площадь 1 лаборантской (не менее 2,4 кв. м/уч. х 15 уч.) – ориентировочно не менее 36 кв. м;

    - вход в лаборантскую непосредственного из учебных кабинетов (в лаборантских химии и физики предусмотреть встроенные вытяжные шкафы).;

  - мастерские для трудового обучения:

    - мастерская по обработке металла (7,5 кв. м/уч.) –120 кв. м,

    - в т.ч. инструментальная – не менее 20 кв.м;

    - мастерская по обработке дерева (7,5 кв. м/уч.) –120 кв. м;

    - в т.ч. инструментальная – не менее 20 кв.м;

  - кабинеты домоводства-кулинарии (7,5 кв. м/уч., не менее 2 помещений): кулинария – 95 – 97,5 кв. м, мастерская по обработке ткани –  95 – 97,5 кв. м;

  - кабинеты иностранного языка (не менее 2,4 кв. м/уч.):

    - 6 кабинетов;

    - каждый лингафонный кабинет (не менее 2,4 кв. м/уч. х 13 уч./каб.) с местами для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования (в т.ч. кулер, умывальник);

  - кабинеты информатики:

    - 2 кабинета;

    - каждый кабинет ориентировочно площадью не менее 4,5 кв. м/уч. х 13 уч./каб. (показатель должен быть уточнен с учетом гигиенических требований к ЭВМ и организации работы с местами для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования (в т.ч. кулер, умывальник)

  - рекреации и коридоры;

    - вдоль учебных кабинетов должны быть предусмотрены рекреации (входы в кабинеты из коридоров не допускаются);

    - ширина рекреации коридорного типа вдоль учебных кабинетов (при одностороннем расположении классов - 4,0 м, при двустороннем расположении классов - 6,0 м);

    - коридоры, галереи (расположение -около административных и сопутствующих помещений) предусмотреть шириной не менее 1,8 м для обеспечения встречного движения инвалидов на креслах-колясках с минимальными пространствами для поворота - 1,2х,1,2, разворота – 1,4 м (в т.ч. в тупиковых коридорах);

    - зоны отдыха для инвалидов и МГН (через 20-30 м на 2-3 места).

# Блок помещений многофункционального спортивного зала :

  - многофункциональный спортивный зал (30х18) (одновременное использование двумя классами, проход к помещениям спортивного зала через блоки учебных кабинетов не допускается), при зале предусмотреть сопутствующие помещения:

  - снарядную - ориентировочно 12 кв.м:

    - длина снарядной не менее 5 м;

    - пол снарядной проектируется в одном уровне с полом спортивного зала;

    - снарядная соединяется со спортивным залом через дверь шириной не менее 2 м и высотой не менее 2,2 м;

  - тренерскую (предусмотреть с душевой кабиной, умывальником и унитазом);

  - помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления диз. растворов;

  - 2 блока раздевалок, в каждом блоке:

    - раздевальные для учеников (1 для 13 мальчиков, 1 для 13 девочек);

    - душевые для учеников (1 для 13 мальчиков, 1 для 13 девочек) , каждая душевая не менее 0,9 х 0,9 м, проход между рядами душевых не менее 1,2 м, проход между кабинами и стеной (перегородкой) – не менее 0,8 м);

    - туалеты для учеников (1 для мальчиков, 1 для девочек), должны быть оборудованы умывальниками;

  - коридоры, лестницы, тамбуры.

- Дополнительная входная группа для входа в спортивный зал на дополнительные занятия включает: тамбур, вестибюль, гардероб, мобильную стойку рецепцию.

# Туалеты:

  - туалеты для учеников (раздельные для мальчиков и девочек

  - располагаются на каждом этаже;

  - для девочек (1 унитаз на 20 девочек, один умывальник на 30 девочек), для мальчиков (1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 мальчиков);

  - проход между умывальниками и стеной должен быть не менее 1,1 м;

  - проход между рядами умывальников должен быть не менее 1,6 м;

  - 2 смежных помещения: для умывальников и для санитарных приборов;

  - туалеты для инвалидов на каждом этаже;

  - комнаты личной гигиены каждая комната должна быть оборудована биде или унитазом с гибким шлангом, умывальником;

  - туалеты для персонала;

  - входы в туалеты не допускается размещать напротив входов в учебные кабинеты и помещения;

  - коридоры

# Общешкольные помещения

# Помещения актового зала:

  - актовый зал на 500 мест;

    - актовый зал может быть использован в качестве аудитории для занятий по музыки и пению;

    - актовый зал и эстрада должны быть выполнены без внутренних опор;

    - дополнительно в актовом зале предусмотреть 3 посадочных места для МГН на креслах-колясках;

    - эстрада –глубиной не менее 3 м (должна быть обеспечена доступность инвалида-колясочника);

  - фойе площадью;

  - сопутствующие помещения площадью, в т.ч.:

    - кинопроекционная;

    - артистические;

    - карман эстрады;

    - костюмерная и бутафорская;

    - помещение хранения музыкальных инструментов;

    - санузлы;

  - коридоры ориентировочно (ориентировочно 10% от площади блока).

# Библиотечно-информационный центр:

    - в составе библиотечно-информационного центра предусмотреть зонирование помещений по видам деятельности с учетом индивидуального подхода к обучающимся:

  - читальный зал на 100 мест с 3 местами для МГН, со стойкой для выдачи книг и книгохранилищем;

  - зону IT 90 кв.м (20 мест);

  - демонстрационное пространство с зоной для авторского чтения;

  - коридоры;

  - при оборудовании информационного центра компьютерной техникой, создании цифровых (электронных) библиотек обеспечить соответствие гигиеническим требованиям к ЭВМ.

# Медицинское обслуживание (медицинский блок):

  - кабинет врача (длиной не менее 7 м);

  - процедурный кабинет;

  - прививочный кабинет;

  - помещение или место для временной изоляции заболевших обучающихся;

  - помещения для хранения уборочного инвентаря, приготовления диз. растворов;

  - туалет;

  - зона психолого-педагогической помощи:

    - кабинет логопеда-дефектолога;

    - кабинет психолога;

    - кабинет социального педагога;

  - коридор шириной 1,8 м;

  - все помещения медицинского назначения сгруппировать в одном блоке и разместить на 1 этаже здания.
10) зону психолого-педагогической помощи разместить вне блока помещений медицинского назначения.

# Пищеблок

  - обеденный зал на 500 мест с раздаточной разместить на 1 этаже здания;

    - дополнительно в обеденном зале предусмотреть 3 посадочных места для МГН на креслах-колясках;

  - вход в обеденный зал через 2 помещения для мытья рук, не менее 13 раковин в каждом помещении), расположение входов в столовую с пересечением потоков учеников начальной и основной школ, а также в зоне «грязных ног» входной группы не допускается;

    - коридор в зоне помещений для мытья рук должен иметь уширение не менее чем на 80 см от общего показателя 1,8 м (2,6 м).

  - кухонный блок (работа на сырье), в т.ч.:

    - для работников пищеблока предусмотреть раздевальную, оборудованную индивидуальными шкафчиками, душ с кабинками (0,9х0,9 м) и санузел;

    - кладовая уборочного инвентаря, оборудованная раковиной;

    - кабинет заведующего;

    - в производственные помещения предусматривается отдельны вход с улицы и дебаркадер;

  - коридоры, лестницы, тамбуры.

# Офисная зона для педагогов и администрации (деловой центр):

  - приемная;

  - кабинеты административной группы:

    - кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе;

    - бухгалтерия-касса;

    - кабинет директора;

    - кабинет заместителя директора по учебной работе;

    - кабинет заместителя директора по воспитательной работе;

    - кабинет заместителя директора по методической работе;

    - заместитель директора по безопасности;

  - канцелярия;

  - учительская;

  - радиоузел;

# Охрана:

  - помещения охраны располагаются при входной группе возле тамбура;

  - помещение для охраны (видеонаблюдения);

  - стойка рецепция с зоной турникетов;

  - серверные для систем (видеонаблюдение, противопожарная, антитеррор)

# Помещения для хранения уборочного инвентаря, дез. растворов:

    - на каждом этаже предусмотреть помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды (0,8 кв.м на 100 кв.м полезной площади).

Приложение №3 к Техническому заданию на выполнение работы «Выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта:«Пристройка на 500 мест  к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)»

Требования к интерьерам школы

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- При разработке интерьеров школы (в частности разработки архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, нормативные и Правовые акты Московской области, в том числе на обязательной основе должны быть учтены федеральные образовательные стандарты, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 251.1325800.2016, СП 118.13330.2012, а также требования Технического задания, приложением к которому являются настоящие требования, и Технологическое задание - приложение 1 к Техническому заданию.

- Внутренние пространства школы подразделяются на:

- общешкольные (общественные) пространства;

- учебные пространства-секции;

- блоки административно-бытовых помещений;

- технические помещения и помещения для прокладки инженерных коммуникаций.

- Общешкольные (общественные) пространства: входные группы, блоки помещений обеденного зала, актового зала, библиотечно-информационного центра:

- комфортны в доступности для обучающихся в направления движения от учебных пространств-секций (время подхода исходя из общего времени минимальной перемены, простота навигации, минимизация пересечений разновозрастных потоков);

- без препятствий в передвижении (в том числе без ступеней внутри помещений и коридоров, противопожарных дверей при входах на главные лестницы);

- являются визуальными акцентами школы с запоминающимися выразительными интерьерами, комфортной и непринужденной атмосферой общности преподавателей и обучающихся;

- функциональны и удобны в эксплуатации (простые формы без сужений и расширений, выступов конструктивных элементов (пилонов, колонн, коробов инженерных коммуникаций, препятствующих внутренней трансформации);

- высота помещений должна обеспечивать нормативную кратность воздухообмена по таблице 7.1 СП 118.13330, при этом все выступы и западения формы потолка являются частями общей дизайнерской и функциональной композиции помещений (хаотичное пересечение плоскости потолка коробами инженерных коммуникаций не допускается);

- 100% посадочных мест выполнены с одинаковыми условиями комфортности, при этом должны быть предложены не менее 2 вариантов трансформации рассадки в обеденном, актовом, читальном залах.

- Учебные пространства-секции:

- для начальной школы не более четырех учебных помещений, закрепляемых за классами, со спальнями и игровыми (или четырех учебных помещений, закрепляемых за классами, с кабинетом музыки и лаборантской), рекреациями и санитарно-бытовыми помещениями;

- для начальной школы спортивный зал (9х18 м или 24х12 м) с коридором и санитарно-бытовыми помещениями;

- для основной школы не более шести учебных кабинетов с лаборантскими, рекреациями и санитарно-бытовыми помещениями;

- для основной школы многофункциональный спортивный зал (18х30 м) с коридором, санитарно-бытовыми помещениями и дополнительной входной группой для использования зала для внеурочной деятельности;

- приватны и исключают транзитной движение обучающихся иных возрастных групп (расположение на проходах к общешкольным пространствам не допускается);

- выполняются в индивидуальных доминантных колористических оттеках для простоты ориентирования обучающихся в пространстве (цвет активно используется в рекреациях, санузлах, спортивных залах и минимизирован в учебных кабинетах);

- для начальной школы используются белый цвет и теплые чистые оттенки основного цветового спектра (визуальный результат: психологический комфорт для детей, ощущения чистоты, уютной нарядности пространства);

- для основной школы используются белый цвет и теплые оттенки натуральных природных материалов (металла, дерева) с локальными яркими акцентами (визуальный результат: психологический комфорт для подростков, ощущения чистоты, неформальности, общности взрослеющих подростков и преподавателей);

- расстановка в одном помещении мебели различных оттенков одного цвета не допускается (например: одновременно текстуры и цвет дерева разных пород или холодный и теплый белые цвета);

- расстановка в помещении стилистически диссонирующей мебели (между собой или с дизайном помещения) не допускается;

- высота помещений должна обеспечивать нормативную кратность воздухообмена по таблице 7.1 СП 118.13330, при этом все выступы и западения формы потолка являются частями общей дизайнерской и функциональной композиции помещений (хаотичное пересечение плоскости потолка коробами инженерных коммуникаций не допускается);

- 100% посадочных мест выполнены с одинаковыми условиями комфортности, при этом должны быть предложены не менее 2 вариантов трансформации рассадки в учебных помещениях начальной школы и в основных учебных кабинетах;

- учебные кабинеты первых классов, помещения спален и игровых, учебные кабинеты естественно-научного цикла выполняются с трансформируемыми перегородками, объединяющими кабинет и рекреацию в единое пространство;

- покрытие полов для помещений с доступностью обучающихся должно быть экологически безопасным (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов), быть гигиеничным (быстрое и легкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасными, быть приятным на ощупь и нескользкими, иметь привлекательный внешний вид (керамическая плитка, деревянный паркет или половая доска, ламинат или натуральный линолеум, ковровое покрытие);

- покрытие стен для помещений с доступностью обучающихся должно быть экологически безопасным (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ, использование органических растворителей, которые после окраски способны долго выделять в помещении вредные вещества, не допускаются), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов, краски, образующие полимерный слой, препятствующий истиранию), быть гигиеничным (быстрое и легкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасными, быть приятным на ощупь, иметь привлекательный внешний вид (керамическая плитка, водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) краска, пригодная для детских учреждений (использование пластиковых панелей, виниловых, стеклянных или фотообоев не допускается);

- покрытие потолков для помещений с доступностью обучающихся должно быть максимально светоотражающим, для рекреаций, коридоров и помещений акустическим (разборчивость речи в классах должна быть высокой, в то время,  как в коридоре все должно быть устремлено на звукопоглощение), влагостойким, экологически безопасным, иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов, краски, образующие полимерный слой, препятствующий истиранию), быть гигиеничным (быстрое и легкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасными (огнестойкими и негорючими), быть приятным на ощупь, иметь привлекательный внешний вид (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) краска, для  рекреаций, коридоров и помещений – подвесные потолки (характеристики плит должны быть подобраны исходя из особенностей помещений);

- окна и витражи – энергосберегающие с повышенной теплоизоляцией с использованием экологически чистых материалов, с защитой против конденсата, минимизацией зон охлаждения у кромок стекла;

- двери – распашные и раздвижные (для помещений 1 классов, спален и игровых, зоны естественно-научного цикла), для помещений с доступностью обучающихся без порога, профильные или комбинированные, пожаробезопасные, энергосберегающие, с повышенной звукоизоляцией, водостойкие, износостойкие, приятные на ощупь, удобные для открывания обучающимися (учитывать возрастную группу входящих в помещение), внешний вид покрытий должен полностью соответствовать стилю, цвету интерьера в связи с чем могут иметь разные внешний и внутренний фасады (характеристики и габариты дверей должны быть подобраны исходя из особенностей помещений);

- навигация – подвесные и настенные таблички и указатели для помощи обучающимся ориентироваться в школьном пространстве: внешние указатели – флаги, стелы необходимы для идентификации школы, обозначения подъездов, проходов, входов на территорию и в здание, внутренние указатели – указатели направления к главной лестнице, основным общешкольным помещениям и учебным блокам, в учебных блоках количество табличек и указателей минимально (исключение лишнего визуального информационного шума);

- указатели должны размещаться в ключевых точках определения направления движения: рекреациях, коридорах (развилках коридоров), лестницах, переходах из одного корпуса в другой;

- внутренние указатели должны быть подразделены на работающие на близких и дальних расстояниях (ближний радиус – небольшой шрифт, позволяющий увидеть текст на расстоянии вытянутой руки, указатели дальнего радиуса должны быть видны и доступны для прочтения издалека), дополнительные комбинированные указатели размещаются высоко и включают крупные надписи и небольшой шрифт;

- напротив выходов с лестничных пролетов и в переходах размещаются подвесные указатели с указанием направлений и предназначаются для чтения с большого расстояния (располагаются высоко);

- на углах коридоров размещаются подвесные таблички с группами указателей к кабинетам (располагаются на уровне глаз читающего);

- подвесная навигация дополняется небольшими квадратными табличками с узнаваемыми пиктограммами (например, туалета или лестницы), закрепленными на стене с помощью кронштейнов  (панели-кронштейны не должны мешать свободному проходу по коридору);

- дверные таблички содержат порядковый номер кабинета и сообщают школьникам и посетителям его назначение;

- внутренняя навигация должны соответствовать общему стилистическому решению интерьеров для создания в школе аккуратного, гармоничного внутреннего пространства, а также размещаться с учетом ростовозрастных особенностей обучающихся, не должны быть затенена (на затененных, неосвещенных поверхностях должна быть предусмотрена подсветка).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

- Входные группы:

- Тамбур:

- входные двери не менее чем на 2/3 визуально проницаемые (стеклянные из безопасного закаленного стекла или триплекс-стекла) с дверными ручками удобными и безопасными для захвата рукой взрослыми, и детьми с ростом от 1,2 м;

- стены – без выступающих декоративных элементов, с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (плитка, водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска);

- покрытие пола твердое, противоскользящее  (за счет нанесения на поверхность специальных насечек, бороздок или специального жидкого состава – антискользящая плитка) с грязесборными решетками, устроенными вровень с покрытием пола без выступающего порога;

- потолок (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) краска с энергосберегающими светильниками с регулятором освещения);

- общее колористическое решение – светлые нейтральные оттенки.

- Зона ожидания родителей:

- стены – без выступающих декоративных элементов, с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (плитка, водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска);

- на стенах щиты для размещения расписания и школьной информации;

- вдоль стен: место для автомата для перевода денег на карту ученика, не менее 2 2-х, 3-х местных банкеток для переодевания родителем ребенка (жесткие, ЛДСП, МДФ (возможно сочетание с хромированными опорами), обивка тканью или дермантин не допускаются), 2 ящика для бахил;

- стены – без выступающих декоративных элементов, с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска);

- покрытие пола твердое, противоскользящее (за счет нанесения на поверхность специальных насечек, бороздок или специального жидкого состава – антискользящая керамическая плитка);

- потолок (подвесной со встроенными светильниками с регулятором освещения);

- колористическое решение выполняется в общем решении вестибюля.

- Гардеробы учеников:

- оборудуются дверью с электронным замком (открывается картой ученика);

- наружные перегородки и дверь в виде декоративных решеток с модульным орнаментом с обеспечением просматриваемости и вентилируемости гардеробов (кованные, стеклянные или глухие визуально непроницаемые перегородки и двери не допускаются), между гардеробами перегородки не устанавливаются (разделение за счет установки шкафчиков), дверь оборудуется местом для таблички с указанием класса; перфорация или орнамент должны соответствовать нормативам и техническим требованиям, не допускать застревания элементов одежды, быть безопасными в эксплуатации;

- в гардеробе 25 индивидуальных шкафчиков-ячеек (ЛДСП, МДФ) 3-х секционных без дверок (1 секция – для учебников, 2 основная секция - для одежды с крючками, 3 секция – для обуви) и одно мусорное ведро;

- каждый шкафчик (из 25) оборудуется местом для таблички с именем ученика;

- покрытие пола твердое, противоскользящее (за счет нанесения на поверхность специальных насечек, бороздок или специального жидкого состава – антискользящая керамическая плитка);

- потолок подвесной со встроенными светильниками с регулятором освещения, освещение белым, тепло-белым или естественным излучением, равномерное без затененных пространств;

- колористическое решение для начальной школы выполняется в цветах учебного-пространства секции класса или учебного кабинета (при колористической индивидуализации цветов кабинетов);

- колористическое решение для основной школы выполняется в натуральных (природных) оттенках (допускаются локальные или точечные яркие цветовые акценты);

- колористическое и стилистическое решение гардеробов должно быть увязано с вестибюлем.

- Вестибюль:

- стены – без выступающих декоративных элементов на уровне 2 м, с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска);

- на стенах – информационные стенды (учителя, доска почета, информационный стенд, школьная газета) с подсветкой (размещение должно быть увязано с композицией помещения), часы (напротив или в зоне видимости из зоны ожидания для родителей и от тамбура), зеркало (от пола не менее чем 2 м высотой), стеллаж с наградами школы (стеклянный);

- банкетки для переодевания (не менее чем на ½  от общей вместимости начальной школы и ¼ от общей вместимости основной школы) 2-х - 6-ти секционные банкетки для самостоятельного переодевания (жесткие, ЛДСП, МДФ (возможно сочетание с хромированными опорами, каждая секция должна быть удалена от пола  для сохранения мебели в чистоте и удобства уборки), обивка тканью не допускается), цвет банкеток: однотонный, яркий или нейтральный, без орнаментов и принтов;

- покрытие пола твердое, противоскользящее (за счет нанесения на поверхность специальных насечек, бороздок или специального жидкого состава – антискользящая керамическая плитка);

- потолок (подвесной со встроенными светильниками с регулятором освещения, со скрытыми креплениями, без фактур, освещение белым, тепло-белым или естественным излучением, равномерное без затененных пространств);

- окна (витражи) для максимального рационального использования естественного освещения ничем не закрываются и не закрашиваются;

- общее колористическое решение начальной школы - белый цвет и теплые чистые оттенки основного цветового спектра (визуальный результат: психологический комфорт для детей, ощущения чистоты, уютной нарядности пространства), при этом каждый элемент интерьера (включая стенды, банкетки) подчинены общему колористическому решению;

- общее колористическое решение основной школы - белый цвет и теплые натуральные (природные оттенки дерева, металла, глины и т.д., допускаются локальные или точечные яркие цветовые акценты), при этом каждый элемент интерьера (включая стенды, банкетки) подчинены общему колористическому решению;

- в зависимости от принятого стилистического решения допускается размещать на стенах графические изображения, выполненные пленкой или краской) в виде рисунков и надписей (изображения не должны соотноситься с орнаментами, размещаемыми в детских садах и детских больницах);

- использование контрастных оттенков (например: черного и желтого, красного), преобладание оранжевого, красного, темных зеленых, синих и коричневых оттенков не допускается;

- элементы озеленения размещать в виде локальных композиций (на стенах, под потолком), размещение озеленения в виде горшков и кашпо на подоконниках не допускается.

- Поста охранника располагается с турникетами и отделяет зону ожидания от основного вестибюля:

- с поста охранника должен хорошо просматриваться весь вестибюль;

- охранник должен иметь возможность воспрепятствовать проникновению в школу нежелательных лиц в случае необходимости или впустить в школу обучающегося, забывшего карту ученика (удобство передвижения охранника исходя из единовременных утренних, дневных и вечерних нагрузок на входную группу);

- пост охранника должен представлять собой стойку,

- пост охранника должен учитывать его визуальную значимость - это первое, что видят посетители при входе, лицо организации (материалы: ЛДСП, МДФ с покрытиями, устойчивыми для механических воздействий), с местом для размещения системы контроля доступа, ведения записей, размещения комплектов ключей (элементы, располагаемые с ограничением доступа);

- турникеты (антипаника) с системой «вход-выход» с проходом по карте ученика (магнитный считыватель с передачей информации на экран монитора поста охранника с возможностью ведения статистики посещаемости и оповещения родителей);

- Основные лестницы:

- стены – без выступающих декоративных элементов, с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска);

- устройство дверей, порогов и иных препятствий для движения не допускается;

- перилла (нержавеющая сталь) – двойные с двух сторон (минимальная высота первого – 900 мм, высота второго (детского) - от 500 до 700 мм), минимальная ширина 800 мм, предельное расстояние между опорами ограждений 150 мм, максимальное расстояние между периллами и стеной 60 мм, расстояние между вертикальными опорами лестничного ограждения не более 100 мм, а высота не менее 1 200 мм) выполненные по бесшовной технологии, без заусенцев и шероховатостей;

- линии поручней плавные, без острых углов, выпуклостей и декоративных деталей (поручень заканчивается закруглением с отводом либо завязываются два одинаковых поручня «бубликом»);

- покрытие лестничных маршей декоративным защитным составом (высокая износостойкость и механическая прочность, антискользящее покрытие, легкость ухода, защита основного материала ступеней), для бетонной лестницы рекомендуется флоковое покрытие;

- витражи для максимального рационального использования естественного освещения ничем не закрываются и не закрашиваются;

- потолок (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) краска без фактур, светильники с регулятором освещения, освещение белым, тепло-белым или естественным излучением, равномерное без затененных пространств);

- общее колористическое решение - белый цвет и (или) теплые чистые оттенки основного цветового спектра, целесообразно проступи и подступенки лестницы использовать для полезных надписей (например: в начальной школе для размещения таблицы умножения или выполнить лестницу в виде корешков книг известных классических авторов);

- использование контрастных оттенков (например: черного и желтого, красного), преобладание оранжевого, красного, темных зеленых, синих и коричневых оттенков не допускается, колористическая деформация пространства (пересечение контрастными цветными плоскостями для визуального объединения лестничного марша, стен, потолка не допускается);

- на стенах, полу и потолке допускается выполнять аппликативные орнаментальные цветные композиции и навигацию, в том числе обозначающие расположение на этаже конкретной учебной секции.

- Учебные кабинеты;

- зонирование учебных кабинетов:

- учебная зона (рабочие места учеников);

- игровая зона между учебной зоной и стеллажами для методических пособий (для начальной школы);

- познавательная зона отдыха между учебной зоной и стеллажами для методических пособий (для основной школы);

- в специализированных кабинетах вместо познавательной зоны предусматривается зону для экспериментов;

- зона учителя;

- санитарная зона (умывальник, кулер, мусорное ведро);

- трансформация учебного кабинета:

- вариант 1 «фронтальная форма обучения»;

- вариант 2 «групповая форма обучения»;

- вариант 3 «открытое пространство, объединенное с рекреацией» для 1 классов начальной школы и зоны естественно-научного цикла;

- в вариантах оборудования помещений 1 и 2 должны соблюдаться размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами столов - не менее 60 см;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 – 70 см;

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) - не менее 50 см;

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70 см, от задней стены, являющейся наружной, - 100 см;

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100 см;

- от первой парты до учебных досок - не менее 240 см;

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебных досок – 860 см;

- высота нижнего края учебных досок над полом - 70 – 90 см;

- расстояние от классных досок до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300 см.

- угол видимости доски (меловой) от края доски длиной 3,0 м  до середины крайнего места обучающегося за передним столом должен быть не менее 45 градусов для  обучающихся начального общего образования;

- самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м;

- в варианте оборудования помещения расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением;

- классные доски:

- классная доска с использованием мела, трехэлементная магнитная, изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, оборудована лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей;

- интерактивная доска (электромагнитный экран или емкостная технология);

- маркерная доска (магнитная) дополнительная (нестационарная);

- рабочее место ученика (всего 25 мест):

- школьная парта одноместная, с удобным в использовании регулятором высоты (регулируемые опоры) и наклона поверхности рабочей плоскости (0-15 градусов), безопасная конструкция с защитой для рук ребенка, антибликовая и устойчивая к истиранию и механическим повреждениям поверхность столешницы, крючок для рюкзака;

- школьный стул-трансформер регулируемый с каркасом, обработанным защитной краской, эргономичным сидением и гнутой спинкой (ортопедической), безопасная конструкция с защитой для рук ребенка, антибликовая и устойчивая к истиранию и механическим повреждениям поверхность столешницы, крючок для рюкзака;

- спинка стула должна поддерживать спину в поясничной области и в нижней части лопаток;

- между сиденьем и спинкой стула должно быть свободное пространство;

- размеры мебели и маркировка должны соответствовать требованиям таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- мебель в рабочей зоне должна быть легкой в передвижении;

- игровая зона совмещает в себе один или несколько модулей: зону хранения (различные стеллажи и шкафы для учебных материалов), мягкую зону (пуфы), зону свободного творчества (маркерные, меловые или магнитные поверхности), уголок настольных игр и рисования и выставочную зону (приспособления для демонстрации поделок и ученических проектов):

- для комбинации зон при эксплуатации требуется в составе 2 вариантов оборудования помещений выполнить 2 варианта компоновки зоны, один из которых: стеллаж с открытой и закрытой системами хранения, пробковая (или магнитная) и меловая поверхности для выставок и коллективного творчества (от пола до потолка) и игровая зона с мягкими пуфами, игровым ковриком и игрушками (для начальной школы), познавательная зона отдыха с мягкими пуфами и складными столиками-трансформерами (для основной школы);

- стеллажи должны быть модульными для закрытого (без ручек с системой открывания на толкателях) и открытого хранения (в том числе с плакатницами и контейнерами для хранения творческого инвентаря), не иметь выступающих элементов и травмоопасных деталей (материал: фанера, ДСП, МДФ в сочетании с пластиком, ламинацией или покраской);

- по продольной внутренней стене расположить магнитную доску или доску (направляющие) с прищепками для еженедельных творческих экспозиций класса;

- специальная зона для опытов представляет собой несколько столов для совместных лабораторных работ (ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола);

- зона учителя предусматривает: интерактивную, меловую и мобильную маркерную доски, рабочее место преподавателя (стол Г-образный с тумбой и местом для компьютера, принтера и телефона, офисный стул на колесиках (полумягкий без подлокотников), складной мобильный демонстрационный стол;

- санитарная зона располагается в зоне учителя (вдоль противоположной стены от наружной стены с окнами) и предусматривает: умывальник со скругленными углами, подвесную тумбу,  педальное мусорное ведро под умывальником, над умывальником зеркало, рядом с умывальником диспенсер для бумажных полотенец и диспенсер для жидкого мыла, кулер;

- потолки и стены должны быть гладкими, без щелей и трещин, допускающими уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- колористическое решение стен, пола, потолка, мебели способно повлиять на учебный процесс: создать расслабленную атмосферу, способствовать утомляемости или стимулировать умственную деятельность (цвета стен, пола, потолка и мебели должны гармонично сочетаться):

- потолки – цвет белый без текстур;

- рекомендуются 3 варианта использования цвета: один доминирующий цвет для стен кабинета (пол нейтрального серого или серо-коричневого оттенка), 1 цветовой акцент для одной из стен (в зоне размещения досок или по внешней стене, или для внутренней продольной стены), цветовой акцент на полу и стены светло-серого и (или) белого цвета;

- при 1 доминирующем цвете стен мебель должна быть контрастной (с использованием цвета), при создании цветового акцента мебель должна быть нейтральных цветов;

- разнотоновая в рамках одного оттенка мебель не допускается;

- стены – для кабинетов, располагаемых на южной, восточной и юго-восточной стороне: белый, светлые холодные оттенки голубого, сине-зеленого, зеленого, розового цветов, для кабинетов, располагаемых на серной и северо-западной, западной стороне: белый, светлые теплые оттенки голубого, зеленого, сине-зеленого, розового, желтого, бежевого цветов (водоэмульсионная (акриловая) матовая краска, возможен бордюр высотой 90 см от пола);

- в санитарной зоне рекомендуется настенная плитка мелкая белая (без узоров) для однотонных светлых или белых стен, для классов с ярким акцентом возможно применить плитку в виде мозаики или светлую серую;

- полы – нейтральный серый, серо-коричневый оттенки или оттенки голубого, зеленого, сине-зеленого, розового, желтого, бежевого цветов, покрытия с повторяющимся выраженным орнаментом не допускаются (возможны отдельные геометрические акценты или крупный геометрический рисунок, позволяющий расставлять мебель под одну из форм обучения рабочую зону (поливинилхлоридный линолеум, ламинат, паркет, мармолеум, а также ковролин для игровой зоны);

- окна – белые (для окон предусмотреть рулонные белые или светло-серые шторы (светопроницаемая ткань), возможно для помещений с активным естественным освещением в доски предусмотреть штору черного или темно-серого цветов (светонепроницаемая ткань) или вертикальные жалюзи белого или светлых оттенков);

- в начальной школе целесообразно цветом выполнить визуальную навигацию кабинетов, закрепляемых за обучающимися;

- для специализированных кабинетов целесообразно рисунком или надписями выявлять функцию (например: для кабинета музыки дверь с изображением клавиш пианино, для кабинета математики зона выполняется с графическими изображениями теорем или разверток объемных геометрических фигур);

- зона естественно-научного цикла может быть выполнена с объемными панно в виде молекулярной структуры, на подвесном потолке можно разместить элементы таблицы Менделеева;

- кабинеты и рекреация зоны естественно-научного цикла стилистически и колористически должны учитывать как возможность обособления классов (стандартный учебный процесс), так и открытие трансформируемых перегородок для объединения с рекреацией (свободный лекторий-практикум);

- стены и пол должны быть приятными на ощупь, иметь текстуру (глянцевые, зеркальные поверхности или выраженные (травмоопасные) поверхности стен и полов не допускаются);

- в учебных кабинетах уровень освещенности должен соответствовать нормативу: на рабочих столах – 300 – 500 лк, на классной доске 300-500 лк, для учебной зоны применить стандартные светодиодные лампы с белым, тепло-белым или естественно-белым цветоизлучением (использование в одном помещении источников света различной природы излучения, люминесцентных ламп не допускается);

- игровую зону и зону отдыха рекомендуется выделить дополнительными светильниками иного типа (например свисающими);

- двери (основные) – внутри класса белые (или при исполнении внутренней продольной стены с использованием цвета в цвет стены) с пластиковым покрытием с качественной и функциональной фурнитурой, удобной для захвата детской рукой без острых элементов, наполнение полотна ДСП или дерево;

- трансформируемые перегородки для учебной секции 1 классов, и зоны естественно-научного цикла – самобалансирующая система по внутренней продольной стене для возможности объединения пространств учебных кабинетов и рекреаций во внеурочное время;

- Игровые:

- Многофункциональное трансформируемое пространство:

- вариант трансформации 1 «творческое развитие» (мебель размещается для занятий живописью, лепкой, моделированием и конструированием);

- вариант трансформации 2 «игровое развивающее пространство» (размещаются мягкие пуфы, коврики и игрушки, мобильные горки, домики);

- вариант трансформации 3 «тихие игры и детский лекторий» (мебель размещается для коллективных настольных игр или для занимательного чтения и познавательных рассказов);

- одна из стен – зона детского творчества с набором выставочных и творческих элементов (магнитная поверхность – пленка с клеевым составом, магнитно-меловая поверхность с местом для хранения магнитов, мелков и губок, маркерная доска, крепеж с рулоном бумаги на стене (рядом боксы для расходных материалов);

- боксы для расходных материалов, контейнеры с мелками, магнитами и губками закрепляются  на металлической штанге или полочке в удобной (свободной) доступности для детей;

- зона хранения игрушек и настольных игр, книг, расходных материалов для закрытого (без ручек с системой открывания на толкателях) и открытого хранения (в том числе с плакатницами и контейнерами для хранения творческого инвентаря), не иметь выступающих элементов и травмоопасных деталей (материал: фанера, ДСП, МДФ в сочетании с пластиком, ламинацией или покраской);

- мебель двух типов: мягкая (пуфы бескаркасные) и модульные (трансформируемые наборы столов и лавок (табуреток), складных мольбертов, демонстрационный столик);

- колористическое решение может быть с яркими цветовыми акцентами, аппликативными элементами, должно исходить из особенностей восприятия детьми цвета (цветные элементы могут располагаться на стенах, полу и потолке и должны быть увязаны в общей стилистической и колористической идее);

- между игровыми и спальнями должны быть предусмотрены трансформируемые перегородки - самобалансирующая система по внутренней продольной стене для возможности объединения пространств учебных кабинетов и рекреаций во внеурочное время;

- стены и пол должны быть приятными на ощупь, иметь различные тактильные поверхности и текстуры (на полу рекомендуется ковролин или паркет).

- Спальни:

- Многофункциональное трансформируемое пространство:

- вариант трансформации 1 «спальня» - кровати – шкафы или тумбы кровати (трех-, двухъярусные выдвижные);

- вариант трансформации 2 «часть игровой» (при открытых трансформируемых перегородках);

- колористическое решение может быть с цветовыми акцентами, аппликативными элементами, должно исходить из особенностей восприятия детьми цвета (оттенки розового, зеленого, голубого, бежевого цветов);

- для каждого спального места предусматривается детский стульчик;

- стены и пол должны быть приятными на ощупь, иметь текстуру (на полу рекомендуется ковролин);

- в зоне входа (на удалении от трансформируемой перегородки) предусмотреть санитарную зону с умывальником и кулером (рекомендуется настенная плитка мелкая белая (без узоров) для однотонных светлых или белых стен, для классов с ярким акцентом возможно применить плитку в виде мозаики или светлую серую).

- Рекреации, коридоры:

- Рекреации предусматриваются с зонированием:

- зона тихого отдыха – места для чтения и отдыха после уроков и активных игр с розетками для зарядки мобильных устройств, вай-фай и зелеными уголками, мягкая мебель и подиумы;

- зона активных игр для начальной школы – напольная разметка (калассики, твистер, солнечные часы, дорожная игровая разметка), игровое мобильное оборудование (горки, домики, спортивные уголки);

- активная зона для основной школы – настольные игры (настольные минифутбол, минигольф, аэрохоккей, настольный теннис);

- зона транзитного движения – функциональные проходы с пристенными лавками со скругленными углами и торцами;

- в зоне активных игр и игровой зоне рекреации зального типа может быть оборудован спортивно-оздоровительный уголок, в котором размещается различное оборудование (например: центры двигательной активности, сухой бассейн, модульные мягкие игровые наборы, наборы гимнастических мячей, гимнастическая стенка, спортивные маты, теннисный стол, мягкие уголки для подвижных игр, мячи на резинке,  мишени для бросания мяча с отверстиями,  мерки для измерения роста, игровые тренажеры;

- в зоне активных игр и игровой зоне может быть оборудован игровой центр, в котором размещается различное оборудование (например: специальное напольное покрытие с разметкой для игр (классики, шахматы или шашки (с набором напольных фигур), мини-футбол, волейбол, напольные лабиринты), развивающие игры,  наборы для легоконструирования, настенные тактильные плато, тактильные дорожки, мозаики, пазлы, наборы для музицирования, комплекты для кукольных театров, настольные игры, детские столы со стульями для игровой деятельности;

- в зоне активных игр и игровой зоне может быть оборудован экспериментальный уголок, в котором размещается различное оборудование (например: зеркальный уголок для оптических эффектов, наборы для изучения материалов, передвижные столы для занятий с водой или песком, безопасные выставочные макеты для демонстрации физических и химических свойств материалов, объектов, явлений, песочные часы с регулировкой времени, надувные контурные глобусы,  наборы стереометрических фигур, конструкторские наборы, наборы для вычисления массы, объема, длины, долей;

- пол – износостойкое, нескользкое, безопасное покрытие (мармолеум, линолеум на поливинилхлоридной основе), мелкий и контрастный повторяющийся рисунок покрытия не допускается (визуально уменьшает пространство, способствует утомляемости);

- на полу предусмотреть понятную систему визуальной навигации для детей и подростков;

- оформление коридоров и рекреаций должно создавать положительный эмоциональный заряд, что достигается с помощью ярких цветов и приспособлений для самовыражения — меловых или магнитных досок, пробковых стендов для ученических работ (для оформления интерьера пространств выбирать износостойкие, безопасные и долговечные материалы):

- в коридорах и рекреациях должно быть переключение визуального восприятия (цветовая палитра подбирается индивидуально в каждом конкретном случае, основное правило: цвета стен, пола, потолка и мебели должны гармонично сочетаться);

- для украшения интерьера и разнообразия пространства возможно выделение одной стены контрастным цветом или размещение рисунков;

- для визуального сокращения узких длинных коридоров возможно покрасить торцевую плоскость в интенсивный яркий теплый оттенок;

- цветовые акценты в рекреациях и коридорах возможно выполнить за счет окрашивания оконных и дверных проемов;

- не допускается размещение неумело скопированных и некачественных в исполнении сцен из мультфильмов;

- в случае выбора мебели с орнаментом, рекомендуются крупные или мелкие одноцветные узоры, например горох или полоска  (допускаются крупные геометрические 2–3-цветные паттерны,  следует избегать пестрых текстур с несочетаемыми цветами или слишком сложным сюжетом, а также чересчур детализированных орнаментов);

- в коридорах и рекреациях сочетается естественное и искусственное освещение (для максимально эффективного использования дневного света не следует закрывать оконные стекла и заставлять подоконники, не рекомендуется размещать в коридорах и рекреациях лампы дневного света — они ассоциируются с рабочей обстановкой учебных помещений, тогда как требуется организация мест отдыха), встроенные энергосберегающие светильники (прямоугольные или круглые) должны иметь ровную горизонтальную поверхность, без фактуры;

- в рекреациях необходимо устанавливать безопасную устойчивую мебель со скругленными углами (в рекреациях коридорного типа приоритетны мегкие элементы, в рекреациях зального типа элементы мебели могут быть из твердых и мягких натуральных материалов), стилистичеки и колористически сочетающиеся с общим решением рекреации (мебель не должна мешать быстрой и качественной уборке помещения, рекомендуется выбирать штабелируемые столы и стулья);

- для стен рекомендуется предусмотреть бордюр для защиты стен от повреждений (нижний край на высоте 90 см, ширина – 30-40 см, ДСП, МДФ с ламинацией);

- для радиаторов должны быть предусмотрены решетки, пропускающие тепло и скрывающие батареи, служащие декоративными элементами интерьера, в том числе решетки, выполняемые в виде скамеек;

- Обеденный зал:

- зонирование должно предусматривать функциональное и визуальное отделение:

- зоны мытья рук;

- зоны (линия) раздачи;

- зоны принятия пищи;

- зона мытья рук:

- два транзитных помещения для начальной и основной школ, отделяющих коридор или холл от обеденного зала для привития стойкой привычке к процедуре оформляются визуально привлекательно с учетом ростовозрастных особенностей детей и подростков;

- для начальной школы раковины монтируются на высоту 60-70 см, для основной школы – 70-85 см;

- раковины встраиваются в поверхность накладной столешницы без тумб для удобства и быстроты уборки;

- рядом с каждой раковиной должны быть предусмотрены: диспенсер для жидкого мыла;

- зеркало или зеркала перед умывальниками без багета с усиленным крепежом, безопасное и устойчивое к механическим воздействиям, с габаритами достаточными для получения отражения в зоне каждой из раковин с отображение отражения фигуры от головы до пояса (не менее);

- в зоне расположения раковин рекомендуется фартук из керамической плитки;

- колористические решения и стиль помещений должны быть выполнены исходя из общего решения обеденного зала;

- зона (линия) раздачи, предназначенная для хранения, демонстрации, раздачи и вспомогательной сервировки должна быть разработана с учетом ростовых особенностей (с регуляторами ножек по высоте), с расстоянием между полом и горизонтальной нижней поверхностью шкафов и полок, позволяющим выполнять качественную и быструю уборку:

- основной материал высококачественная нержавеющая сталь, фасады с цветовым решением, соответствующих цветовому решению обеденного зала;

- меню с перечнем блюд и цен должно располагаться в зоне раздаточной и хорошо читаться с большого расстояния — так школьники не будут постоянно задавать вопросы работникам столовой и обслуживание будет осуществляться быстрее;

- над витринами необходимо устанавливать дополнительные источники света, а вдоль линии раздачи — конструктивные элементы, призванные отделить кухню от обеденной зоны;

- интерьер обеденного зала должен располагать к отдыху и принятию пищи, формированию правильного отношения к еде и гигиеническим привычкам;

- пространство столовой необходимо организовать таким образом, чтобы потоки к раздаче, обеденным столам и месту сбора грязной посуды не пересекались;

- основные требования к оформлению обеденной зоны: функциональность, гигиеничность, безопасность и акустический и визуальный комфорт;

- столы и стулья:

- столы с учетом ростовых особенностей (с регуляторами ножек по высоте) с покрытием с высокой устойчивостью к внешним воздействиям (механическим повреждениям, повышенной влажности, резким перепадам температуры, обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, попаданию различных органических веществ), экологичные (не имеющие в своем составе токсичных веществ), безопасные (без острых углов, поверхностей с высокой вероятностью риска образования сколов, заусенцев, безопасная конструкция с защитой для рук ребенка), легкие;

- столы и стулья должны быть предусмотрены с возможностью перекомпоновки их месторасположения (оптимальный вместимость одного стола – 4 места, предельная вместимость одной линии столов – не более 8 мест);

- материалы (жесткий, высокопрочный пластик или пластик (ЛДСП) с каркасом (черный сварной каркас квадратного сечения, ткань или искусственная кожа не допускаются);

- стулья должны быть с эргономичной спинкой и удобным сидением (размещение табуретов вместо стульев не допускается);

- дизайн столов и стульев должен полностью соответствовать общему дизайну столовой;

- оптимальное колористическое решение: белая (выбеленное или светлое дерево) столешница, цветные спинка и сиденье стульев, единообразное решение ножек стульев и столов (цветные, белые или аллюминий);

- обеденный зал должен быть рассчитан как на полноценное принятие пищи, так и на возможность перекусить (предусмотреть зону с кулером и вендинговым автоматом);

- колористическое решение должно учитывать особенности цветовосприятия (не рекомендуются: общая темная цветовая гамма, применение черных, темно-зленых, коричневых, сине-зеленых, красных оттенков и холодных оттенков основного цветового спектра):

расцветки пола, стен, потолка и оборудования должны гармонично сочетаться и быть увязаны общим стилистическим решением (при оформлении стен сложными рисунками не допускается использование не стилизованных изображение, соотносимых с рисунками в детских садах и больницах), рекомендуется выделение одной из стен контрастным оттенком;

- стены – без выступающих декоративных элементов на уровне 2 м, с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска, ламинированные панели, пластиковые панели, плитка);

- на стенах – информационные стенды, часы;

- покрытие пола твердое, противоскользящее (мармолеум, ламинат, керамогранитная или керамическая плитка (за счет нанесения на поверхность специальных насечек, бороздок или специального жидкого состава – антискользящая керамическая плитка);

- потолок (подвесной с энергосберегающими светильниками (встроенными, подвесными и (или) накладными, дающими теплый световой поток и формирующими уютную атмосферу для питания, контрастирующие с освещением класса) с регулятором освещения, со скрытыми креплениями, без фактур, освещение равномерное без затененных пространств);

- окна (витражи) для максимального рационального использования естественного освещения ничем не закрываются и не закрашиваются (допускаются вертикальные белые жалюзи на солнечной стороне).

- Спортивные залы:

- уроки физкультуры связаны с повышенной травмоопасностью, поэтому в блоке спортивного зала не допускается никаких лишних предметов, острых углов, скользких покрытий;

- интерьер должен располагать к привлечению детей и подростков к занятиям спортом;

- для полноценных и разнообразных занятий физической культурой необходимо качественное оборудование, пригодное к универсальному использованию зала в зависимости от направленности занятий:

- спортзал для начальной школы предназначен для общеразвивающих занятий физкультурой и ритмикой (зеркало по одной из стен для занятий хореографией с возможностью его закрывание щитами при активных игровых занятиях, переносные хореографические станки на 25 обучающихся, стенка гимнастическая с перекладиной, гимнастические кольца, канат, складные маты, скамейки гимнастические на 25 обучающихся из клееного дерева);

- спортзал для основной школы с возможностью разделения зала на 2 части мобильной перегородкой (система подвеса (занавеса) для максимального использования зала  и одновременного проведения занятий по разным видам спорта), заградительные сетки, стенка гимнастическая с перекладиной, гимнастические кольца, канаты, складные маты, скамейки гимнастические на 25 обучающихся из клееного дерева, комплекс мобильных легкоатлетических снарядов, ворота для игры в мини-футбола, щиты пластиковые и кольца баскетбольные с антивандальными цепями, стойка для прыжков в высоту с планкой, комплект для занятий аэробикой и атлетизмом на 25 человек;

- мобильной перегородкой (система подвеса (занавеса) должна быть оснащена автоматической подъемной конструкцией (плотная разделительная перегораживающая сетка с тканевым элементом на 2 м от пола (возможны 2 типа механизмов – вертикальный с подъемом полотна вверх с автоматическим подъемом (оптимальный) или горизонтальный (сетка сдвигается к окну или стене с использованием электрической тяги);

- заградительные сетки предусмотреть для окон и светильников;

- спортивный инвентарь должен быть удобный, легкий, безопасный, выполненный из высококачественных материалов, устойчивый к механическим воздействиям и ежедневной обработке моющими средствами без потери внешней привлекательности;

- cпортзал должен вызывать у подростков желание двигаться, играть в футбол или волейбол, тренироваться и поддерживать себя в форме, поэтому, кроме качественного спортивного инвентаря, требуется соответствующее оформление, позволяющее создать светлое, просторное, динамичное пространство для полноценных и увлекательных тренировок:

- в оформлении спортивных залов лучше использовать светлые, нейтральные или яркие оттенки (применение темных, холодных оттенков, использование черного, темно-коричневого оттенков, окрашивание стен и применение покрытий пола в ярких насыщенных тонах не допускается), цвета стен, пола, потолка и мебели должны гармонично сочетаться;

- оборудование должно вызывать желание заниматься спортом, привлекать обучающихся, а не сливаться с интерьером;

- покрытие пола в спортзале - идеально ровная, нескользящая поверхность с высокими амортизационными свойствами для защиты от чрезмерных нагрузок на опорно-двигательный аппарат и снижения риска получения травмы (спортивный паркет из высококачественной древесины (оптимальный вариант) или спортивное покрытие из ПВХ);

- стены – должны обеспечивать необходимый уровень звукоизоляции, выдерживать нагрузку закрепляемого на них учебного и спортивного оборудования, без выступающих декоративных элементов на уровне 2 м, с отделкой, с повышенной ударостойкостью и устойчивой к механическим воздействиям, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска) и стеновые панели);

- потолки должны обеспечивать необходимый уровень звукоизоляции (потолочные плиты или (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска), с повышенной ударостойкостью;

- осветительные приборы должны быть выполнены с несколькими сценариями освещения в верхне-боковой системе освещения, не должны размещаться на торцевых стенах во избежание слепящего эффекта (при размещении светильников на потолке необходимо обеспечить защитный угол не менее 40 градусов в продольной и поперечных плоскостях, не менее 10% суммарного светового потока направить вверх для освещения поверхности потолка), уровень освещенности спортивных залах (на полу) - 200 лк.

- Библиотека:

- в интерьере библиотеки не допускаются традиционные формы оформления, ассоциирующиеся у обучающихся с процессом обучения, жесткими требованиями и ограничениями, подсознательно отпугивающими детей и подростков от  внеклассной деятельности в свободное время;

- библиотека должна представлять собой многофункциональное пространство, удобное не только для хранения, групповых и индивидуальных занятий детей и подростков (чтение, хранение книг, использование современных технологий для сбора материалов по ученическим заданиям и для способствования развития любознательности и расширения кругозора, лекционно-просветительные мероприятия, презентации ученой и художественной литературы), предусмотрев зонирование:

- читальный зал со стойкой для выдачи книг и книгохранилищем– 90 кв.м;

- зона IT;

- демонстрационное пространство с зоной для авторского чтения;

- для хранения книг и облегчения доступа к ним должны быть предусмотрены модульные стеллажи разнообразных типов и конструкций (единое стилистическое и колористическое решение, увязанное с общими стилистикой и колористикой помещений, МДФ , металлические (сварные черные не допускаются), ЛДСП, внешние (в зоне проходов) торцы стеллажей с накладками для информации, полупрозрачное остекление, расчетный книжный фонд: 1 000 экз. книжного фонда, 5 000 экз. учебного фонда, фонд переодических изданий):

- книги на стеллажах должны быть хорошо видны и доступны для детей любого роста;

- стеллажи необходимо снабжать ясной навигацией для удобного поиска необходимой литературы.

- для изданий разного формата должны быть предусмотрены шкафы и полки различного формата;

- для безопасного хранения книг необходимы качественные стеллажи, полностью прилегающие к полу — такая конструкция исключает скопление пыли в труднодоступных местах;

- пристенные стеллажи должны иметь заднюю стенку, чтобы не портилось настенное покрытие (если стеллажи с задней стенкой стоят не у стены, их следует располагать спиной друг к другу);

- открытый пристенные стеллажи рекомендуются для хранения книг для средней школы, так как издания располагаются достаточно высоко;

- открытые отдельно стоящие стеллажи рекомендуются для хранения книг для средней школы, так как издания располагаются достаточно высоко;

- открытый отдельно стоящие стеллажи подходят для хранения книг для начальной и средней школы — издания легко рассмотреть детям небольшого роста;

- открытый отдельно стоящие стеллажи подходят для хранения книг для начальной школы — издания легко рассмотреть детям небольшого роста;

- пристенные выставочные стенды предназначены для размещения новых изданий или книг, посвященных определенной тематике.

- выставочные стеллажи предназначены для размещения новых изданий или книг, посвященных определенной тематике, либо проведения в библиотеке мероприятий, посвященных детской литературе;

- дополнительные элементы для хранения книг (книжные ящики и сундуки для проведения в библиотеке детских мероприятий, посвященных литературе) и стеллаж для хранения материалов (красок, бумаги, карандашей) располагаются в зоне чтения;

- каждая зона библиотеки должна предусматривать не менее 3 различных сценариев использования (например: книгохранилище – это не только место размещение печатных изданий, но также комфортное чтение при выборе книги, презентация новых печатных изданий или познавательных материалов):

- места для сидения: стулья должны быть с эргономичной спинкой и удобным сидением (полумягкие, жесткие), мягкие пуфы в зоне авторского чтения;

- дизайн столов и стульев должен полностью соответствовать общему дизайну библиотеки;

- в зоне IT: на столах должны стоять персональные компьютеры, тумба для размещения принтера и сканера;

- оптимальное колористическое решение: белая (выбеленное или светлое дерево) столешница, цветные спинка и сиденье стульев, единообразное решение ножек стульев и столов (цветные, белые или алюминий), монохромное решение столов и стульев белая (выбеленное или светлое дерево);

- читальный зал должен формироваться как место для групповой и самостоятельной внеклассной работы, подготовки домашних заданий, общения и отдыха с просторным, светлым уютным неформальным пространством, удобным для занятий детей и подростков со свободным доступом к печатным ресурсам и удобной работы с ними;

- между стеллажами с книгами следует организовать удобные места для занятий с мягкими стульями или креслами и столиками, которые будут комфортны для детей всех возрастов (мягкая мебель позволяет читать книги в спокойной и расслабленной обстановке и помогает при необходимости организовать небольшой лекторий);

- колористическое решение должно учитывать особенности цветовосприятия (допускаются яркие оттенки при этом цвет не должен быть интенсивным, контрастные сочетания желтого и черного, красного и зеленого не допускаются):

- колористическое  решение мебели должно способствовать визуальной навигации (например: стеллажи разного цвета для детей и подростков), оптимально подбирать мебель разных цветов, при этом, например, к столам естественного цвета рекомендуются белые стулья и темный пол, а к темным столам — светлый пол и стулья с яркими спинками, для однотонной мебели предусматривать только чистые и яркие цвета (белый, красный, зелены)

- расцветки пола, стен, потолка и оборудования должны гармонично сочетаться и быть увязаны общим стилистическим решением (при оформлении стен сложными рисунками не допускается использование не стилизованных изображение, соотносимых с рисунками в детских садах и больницах), рекомендуется выделение одной из стен контрастным оттенком;

- стены – с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими и пылеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска, ламинированные панели, пластиковые панели), звукопоглощающими свойствами;

- на стенах (свободных от стеллажей) – художественные фотографии, часы;

- основное покрытие пола твердое, противоскользящее (мармолеум, ламинат), в зоне авторского чтения с мягкими пуфами – ковролин);

- потолок (подвесной с энергосберегающими светильниками (встроенными, подвесными и (или) накладными, с несколькими сценариями освещения, дающими теплый световой поток и формирующими уютную атмосферу, контрастирующие с освещением класса) с регулятором освещения, со скрытыми креплениями, без фактур, освещение равномерное без затененных пространств);

- освещение должно быть направлено на стеллажи и столы, дополнительно размещаются настольные лампы и лампы на крепеже на неподвижной вертикальной или гибкой ножке, позволяющие точечно осветить столы в зоне для чтения и при стеллажах для удобства выбора книг;

- окна (витражи) для максимального рационального использования естественного освещения с вертикальными белыми жалюзи.

- Актовый зал:

- актовый зал должен быть оформлен в спокойных, естественных тонах (оптимальное сочетание белого цвета и натуральных светлых (выбеленных) деревянных поверхностей):

- сцена должна быть выполнена из дерева (без занавеса или иного тканевого декора);

- пол – горизонтальный, плоский, покрытие пола твердое, противоскользящее в актовом зале покрыть тем же материалом, что и в фойе (ламинат, мармолеум), расцветка пола должна гармонично сочетаться с общим колористическим решением актового зала;

- стены – с отделкой, пригодной к ежедневной влажной уборки с грязеотталкивающими и пылеотталкивающими свойствами (водоэмульсионная (акриловая или силиконо-акриловая) матовая краска, ламинированные, пластиковые, деревянные панели), звукопоглощающими свойствами, выполнить сверху донизу в один цвет или дополнить бордюром другого оттенка;

- потолок следует оформлять в светлых тонах — это позволяет визуально расширить пространство и создать ощущение воздуха над головой (не использовать навесные потолки с крупными текстурными вкраплениями, явными швами и открытым освещением), потолок (подвесной с энергосберегающими светильниками (встроенными, подвесными и (или) накладными, с несколькими сценариями освещения (в том числе с плавным затуханием света), дающими теплый световой поток и формирующими уютную атмосферу, контрастирующие с освещением класса, уровень освещенности - 200 лк.) с регулятором освещения, со скрытыми креплениями, без фактур;

- форма ламп на потолке должна гармонично сочетаться с общей геометрией пространства;

- для театральных мероприятий необходимо качественное осветительное оборудование: галогенные или светодиодные прожекторы, а также софиты (предпочтительны светодиодные лампы, позволяющие менять цвет освещения), подсветка сцены реализуется с помощью верхнего, диагонального и нижнего освещения, сверху размещаются скрытые от зрителей прожекторы, диагональные светильники монтируются в стены, нижнее освещение представляет собой рампу;

- для проведения танцевальных вечеров, балов, дискотек и других активных мероприятий рекомендуется установить дополнительное световое оборудование, украшающее зал и помогающее создать в нем праздничную атмосферу, а также зеркальный шар, который помогает создать в зале приятную танцевальную атмосферу;

- зрительный зал:

- чтобы пространство при необходимости быстро освобождалось для активных мероприятий предусмотреть легкие, мобильные (надежные механизмы трансформации), секции (не более 3 мест в секции, прочный металлический (сталь, алюминиевый сплав с глянцевой или матовой порошковой краской, устойчивой к истиранию, механическим повреждениям и влажной уборке моющими средствами) каркас, с возможностью крепления к полу, без подлокотников,  обивка (микрофибра или флок устойчивая к загрязнениям), наполнитель пенополиуретан;

- оборудование (экран на жестком заднике сцены, фронтальная проекция), проектор (высокое разрешение) с крепежом и коммутацией, акустической системой (минимальные звуковые искажения, широкая дисперсия звука), микрофоном;

- фортепиано или рояль.

Приложение №4 к Техническому заданию на выполнение работы «Выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта: «Пристройка на 500 мест  к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)»

Требования к благоустройству школы

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При выполнении благоустройства школы (в частности разработки архитектурных, технологических, колористических решений, подборе покрытий, оборудования, малых архитектурных форм, освещения, городской мебели) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, нормативные и Правовые акты Московской области, в том числе на обязательной основе должны быть учтены федеральные образовательные стандарты, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 251.1325800.2016, СП 118.13330.2012, а также требования Технического задания, приложением к которому являются настоящие требования, и Технологическое задание - приложение 1 к Техническому заданию.

Общие требования к территории:

- Территория должна размещаться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта; удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

- Через территорию не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

- Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не допускается.

- Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения игровых площадок при размещении зданий общеобразовательных организаций должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий, продолжительность инсоляции должна быть принята СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

- Пришкольная территория должна проектироваться в зависимости 
от возрастной ступени и включать:

- внутренний двор (не обязательно полностью замкнутый (или замыкаемый элементами ландшафта), но создающий внутреннее пространство школьной жизни);

- центральный школьный двор, примыкающий к центральному входу в школу - центральное общественное пространство с дружелюбной средой для общих торжественных мероприятий, отдыха;

- физкультурно-спортивное пространство (легкоатлетические объекты);

- пространства образовательного назначения – группы элементов благоустройства для проведения занятий на улице:

- занятия творчеством, изобразительным искусством;

- изучение правил дорожного движения;

- экологическая тропа;

- плодовая зона (грядки и (или) теплица для выращивания полезных культур);

- игровая площадка для подготовительных классов и начальной школы;

- хозяйственная зона – для временного отстоя, загрузки пищеблока;

- за границами огороженной территории – зона парковки родителей и преподавателей.

- Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту;

- ТРЕБОВАНИЯ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ

- Территория общеобразовательной организации должна быть озеленена:

- оптимальный размер площади озеленения пришкольной территории –              50 % площади территории, свободной от застройки, минимальный размер – 25 % площади территории, свободной от застройки (минимальное значение показателя применяется в городских населенных пунктах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки);

- в условиях сложившейся и затесненной застройки допускается организация резервных проездов для спецтехники на основе применения модульных решетчатых покрытий с учетом их двойного назначения и включения их площади в общую площадь озеленения участка:

- решетчатое покрытие и его основание (усиленный газон для проезда пожарных машин)  должны рассматриваться как единая система и соответствовать требованиям Технического регламент о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013, быть долговечным и сохранять свои свойства и не деформироваться на всем сроке эксплуатации, не бояться ультрафиолета и иметь устойчивость к низким температурам (не допускаются решетки из полипропилена, оптимальный вариант – решетка из эластичного ПВД полиэтилена);

- озеленение деревьями и кустарниками производится с учетом функциональных особенностей и визуального восприятия:

- обучающиеся, гуляющие на игровой площадке, физкультурной площадке для детей начальных классов, центральном и внутреннем школьном дворе должны быть хорошо видны (не допускается закрывать зону видимости деревьями и высоким кустарником);

- зеленые насаждения не должны закрывать охранное, функциональное и архитектурное освещение, элементы информации и навигации;

- не допускается расположение деревьев и высоких кустарников вдоль учебных помещений, расположенных на первом этаже;

- цветы и газонная трава должны быть освещены солнцем (не допускается их размещение на затененных участках) и обеспечены уходом (система полива рекомендуется автоматическая);

- при размещении отдельных элементов на газоне обеспечивать расстояния, достаточные для движения газонокосилки (ширина скашивания – 40 см);

- в случае, если на территории не планируются беседки, а также для защиты спортивных площадок от солнца предусмотреть группы крупных деревьев, способны создавать естественную тень;

- при создании естественной тени вдоль площадок необходимо учитывать величину корневой системы деревьев (расстояние от площадки ориентировочно 10 м);

- при озеленении деревьями используются только крупномерные деревья – высота деревьев от 3 до 15 м в высоту;

- озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий:

- при озеленении территории не допускаются деревья и кустарники с ядовитыми плодами, ядовитыми и колючими растениями (в том числе не допускаются: розы, шиповники, барбарисы, снежноягодники, акации, самшит, все разновидности тисса ягодного, бирючина, рододендроны, вереск, конский каштан), растения не должны содержать в стеблях, листьях, цветках и плодах ядовитых веществ, выделять в воздух большое количество фитоцидов, эфирных масел, вызывающих отравление и аллергические заболевания у детей;

- в случае подбора цветущих кустарников выбирать кустарники, у которых цветы расположены высоко и практически недоступны для маленьких детей (сирень, чубушник, калина), деревья – клен остролистый, ясень обыкновенный, береза бородавчатая, дуб красный, лиственница сибирская, рябина красная и черноплодная, ива белая, верба;

- для защиты участка от негативных факторов среды, визуального обособления территории по периметру, вдоль ограждения, предусмотреть живую изгородь из лиственных или хвойных (мягкая хвоя) деревьев, стриженных бордюров кустарников;

- для озеленения территории должны быть подобраны растения, которые будут визуально привлекательны круглогодично, в частности в осенний период, когда начинается учебный сезон (цветущая спирея, гортензия, клен гиннала с пурпурной листвой, бордюры из кизильника блестящего), а также в зимний период (хвойные деревья и кустарники с мягкой хвоей: пихты, туи, сосна Ватерери, сосна Веймутов);

- цветники подбирать из неприхотливых многолетних и однолетних цветов (виола, бархатцы, петунии, хосты, георгины, бегонии, календулы, бальзамины, астры, нарциссы, тюльпаны, флоксы);

- в случае планирования открытых площадок, декоративных холмов должна быть предусмотрена защита от сорняков (дышащая пленка, геосетка или георешетка).

- Территория общеобразовательной организации должна быть организована методами геопластики:

- геопластика  (вертикальная планировка) должна быть выполнена для объединения всех уровней незастроенной территории и здания в единую систему, учитывающую удобство и комфорт МГН, с созданием:

- террас, подпорных стенок, откосов, земляных валов;

- систем игровых и обучающих элементов и площадок;

- дорожно-тропиночной сети;

- для геопластики должна быть использована земля, вынутая при земляных работах, технический грунт без мусора;

- террасы должны быть сформированы при выраженном перепаде рельефа, так как плоскостные сооружения (площадки) требуют выравнивания рельефа в одной отметке:

- террасы должны быть созданы с помощью откосов и с помощью подпорных стен (откосы создают более естественный рельеф, но выполняются на значительной площади, подпорные стенки выполняются для организации небольших участков территории);

- подпорная стенка состоит из фундамента, основного тела и дренажной системы (дренаж необходим для отвода воды, скапливающейся с обратной стороны стенки);

- материал для наземной части стены зависит от ее основной функции: поддерживающей или декоративной  (габионы, природный камень, кирпич, дерево, бетон, облицованный плитами);

- террасы должны быть объединены системой дорожек шириной не менее 2 м с пандусами и лестницами (размещение только лестницы на пути движения не допускается).

- При выборе газона для благоустройства территории выбирать травы, имеющие широкий лист (более сильная и стойкая трава к механической нагрузке):

- универсальный или городской газон  - плотный, мягкий, устойчивый к вытаптыванию, предусмотреть для основной части озеленяемых территорий, не затенены и не заняты площадками (для его организации должен быть заменен верхний слой почвы (за исключением плодородной почвы, которую перекапывают), добавлен верхний плодородный слой с добавками известковых материалов и удобрений (для почвы с высоким содержанием песка добавляют глинистую почву и торф);

- теневой газон – предусмотреть на затеняемых участках (размещается на локальных небольших участках в местах произрастания высокоствольных деревьев с большими кронами), травы - теневыносливые и стелющиеся растения (необходимы для исключения образования голых участков земли, подготовка как для универсального газона);

- спортивный газон – плотный эластичный дерновый покров и травосмесь, устойчивая к вытаптыванию и разрыванию, использовать при создании футбольного поля (при устройстве такого газона должна быть составлена и передана администрации школы инструкция по эксплуатации).

- ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ, ОСВЕЩЕНИЮ

- Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена (отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару, при этом должен быть обеспечен проезд пожарных автомобилей вокруг здания).

- Периметральное ограждение:

- высотой 2 м;

- травмобезопасное (безопасная поверхность элементов крепления, минимальное количество структурных компонентов с выступающей формой, отсутствие травмоопасных концов);

- визуально привлекательное, при этом не контрастирующее и не диссонирующее с общим стилистическим и колористическим решением здания;

- визуально проницаемое (допускается в зонах расположения участка вдоль коммунальных объектов, торговых и общественных зданий с большой посещаемостью, инженерных и транспортных сооружений выполнять локальные участки со сниженной визуальной проницаемостью;

- ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей;

- ширина калиток для посетителей должна быть удобна для маломобильных групп населения, не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами;

- ворота и калитки должны быть с дистанционным открытием; На путях движения МГН

- Освещение пришкольной территории:

- функциональное освещение должно обеспечивать равномерное освещение и просматриваемость всей территории, особое внимание требуют участки территории, граничащие с проездами автотранспортных средств и проходов на территорию (минимальное освещение – стальные консольные светильники с однорожковыми или двухрожковыми оголовниками и энергосберегающими лампами (светодиодные, с высокими показателями освещенности, рассеивателем и теплым светом) высотой 5-8 м по периметру территории, при сложной конфигурации территории и здания допускаются настенные кронштейны;

- для площадок дополнительно предусмотреть светильники или прожекторы с металлогалогенными лампами;

- архитектурное освещение предусмотреть вдоль основных подходов к школе и для визуальной идентификации главных входов (архитектурное сведение должно выполнять функции навигации);

- в местах изменения уклонов (при лестницах и пандусах) необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне покрытия;

- уличные светильники должны иметь высокий класс влагозащищенности, дополнительную антивандальную защиту, изготавливаться из стойких к механическим  повреждениям материалов, которые должны быть экологичными, иметь заземление, иметь длительный срок экспалуатации, быть простыми и удобными в эксплуатации;

- подсветка деревьев и кустарников может осуществляться ландшафтными светильниками, встраиваемыми в грунт с помощью закладных конструкций, ландшафтными светильниками на металлических стойках высотой 0,5–1 м и в декоративных тумбах; цветность источников света определяется в зависимости от колористики насаждений; во избежание светового загрязнения лиственные деревья и кустарники рекомендуется освещать только в сезон, когда на них есть листва.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ЗОНЕ

- Физкультурно-спортивную зону (площадки для 5-11 классов) рекомендуется размещать со стороны спортивного зала 18х30.

- Со стороны спортивного зала для начальной школы рекомендуется разместить площадку для подвижных игр детей или игровую (детскую) площадку.

- При размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы.

- При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами.

- Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей.

- Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту обучающихся для каждой конкретной площадки.

- Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

- Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» допускается создание физкультурно-спортивной зоны:

- для вновь создаваемых зданий на территориях развиваемых (создаваемых) жилых районов или на территориях с низкой плотностью застройки – в виде атлетического ядра, предусматривающего элементы благоустройства, указанные в пункте 21, а также школьное футбольное поле;

- для реконструируемых зданий (включая пристройки), а также вновь создаваемых зданий на застроенных сложившихся высокоплотных жилых территориях, в пределах которых отсутствует возможность увеличения пришкольной территории, а также для участков со сложной конфигурацией – в виде комплекса рассредоточенных по территории элементов благоустройства, указанных в пункте 21;

- для вновь создаваемых и реконструируемых зданий, в случае если планируется использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту – в виде площадки для учащихся начальной школы, указанной в пункте 21.

- Комплекс площадок физкультурно-спортивной зоны должен соответствовать федеральным государственным образовательным стандартов и обязательным нормативам ГТО и предусматривать:

- для учащихся начальной школы (1-4 классы):

- площадка для общефизической, спортивно-развивающей подготовки детей не менее чем 15х15 м;

- уличный комплекс для упражнений на ловкость и координацию: турник неподвижный, гимнастические кольца, канат, щит для лазания (скалодром), возраст занимающихся - 5-7 лет и старше, материал (основной) - металл, травмобезопасный, простой в уходе и ремонте, эстетически привлекательный;

- покрытие площадки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- универсальная  всесезонная дорожка для спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного и кроссового бега, лыжной подготовки (4 дорожки шириной 1,22 м каждая с разделительной разметкой):

- общая длина прямой части дорожки-  120 м (перед линией старта – не менее 3 м, протяженность основной части - 100 м, за финишной линией – зона пробега не менее 17 м);

- общая длина основной части (образует радиальную замкнутую форму, ширина не менее 2,5 м, радиусы поворотов не менее 13 м) – не менее 200 м;

- всесезонная дорожка должна быть замкнутой радиальной формы (финиш и старт в одном месте);

- покрытие дорожки: твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- площадки для спортивных игр для развития координации, ловкости для учащихся основной школы (5 по 11 классы):

- баскетбольная  площадка (28 м х15 м) с 2 металлическими стойками со щитами (допускается при реконструкции здания школы вместо баскетбольной площадки размещать площадку для тренировки бросков с одной стойкой со щитом);

- волейбольная  площадка (18 м х 9 м) (со свободной зоной: 5 метров от лицевой линии по длине, 5 м от лицевой линии по ширине) с 2 металлическими стойками на средней линии с сеткой;

- покрытие площадок:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- площадки для прыжков в длину с разбега и высоту:

- дорожка для разбега (длина не менее 8 м, ширина не менее 1,5 м), в конце дорожки яма для приземления (длина 3 м, ширина не менее 1,5 м, глубина не менее 30 см), в стороне от ямы мерная планка, со стороны разбега на уровне дорожки на расстоянии не менее 20 см от ямы укрепляется планка для отталкивания длиной не менее 80 см, шириной не менее 20 см и толщиной не менее 10 см;

- покрытие дорожки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- засыпка ямы – песок вперемешку с опилками;

- спортивно-развивающая площадка для учащихся основной школы (5 по 11 классы):

- уличный комплекс для упражнений на ловкость и координацию (упор для отжиманий, спортивно-развивающее оборудование, турник разноуровневый, скамья для пресса наклонная, скамья для пресса прямая) не менее 15х15 м;

- покрытие дорожки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- полоса препятствий не менее 15х30 м (лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, стена с двумя проломами, покрытие дорожки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное).

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШКОЛЬНОМУ ДВОРУ И ЗОНЕ ОТДЫХА (ВНУТРЕННЕМУ ДВОРУ)

- В районе главного входа предусматривать площадку из расчета 0,3 м2 на одного человека для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий, экстренной эвакуации из здания и пр.:

- с твердым покрытием (бетонная плитка):

- изготавливаться из тяжелого или мелкозернистого бетона;

- обладать классом прочности от В22,5

- отличаться прочностью на растяжение при изгибе не менее 3,2 МПа;

- обладать морозостойкостью не менее F100 и водопоглощением не более 6%;

- цемент не должен содержать минеральные добавки выше 5%, а также трехкальциевый алюминат свыше 8%, водоцементное отношение не может превышать 0,4, количество воздуха в смеси в пределах 4-5%;

- для окрашивания изделий могут быть применены минеральные и органические пигменты с дозировкой в пределах 1- 3% от веса цемента;

- рисунок плитки или цветовое решение должны выполняться с учетом удобства расстановки обучающихся на мероприятиях (формировать линии, зонирование);

- с мобильным озеленением в виде вазонов и лавочками (оцинкованный метал (возможна покраска в заводских условиях или дерево).

- Зона отдыха (внутренний двор) – внутреннее пространство для повседневной школьной жизни, обособляемое от иных зоны и системы пешеходных и транспортных коммуникаций элементами ландшафта (или за счет пространственного решения объемов здания):

- система открытых площадок, разделенных по видам деятельности и возрастной принадлежности, на которых размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные формы и озеленение с учетом функциональных и планировочных требований к каждой отдельной зоне и во взаимосвязи с окружающей селитебной территорией:

- площадь площадок для подвижных игр в составе зоны отдыха определяется расчетом, исходя разницы между суммарной потребность в площадках территории  (не менее 100 кв.м на каждый класс для 2-4 классов, не менее 180 кв.м для 1 классов (7,2 кв.м на 1 ученика), не менее 25 кв.м на каждый класс для 5-9 классов) и общего показателя игровых площадок физкультурно-спортивной зоны;

- игровая площадка для подвижных игр в составе зоны отдыха может включать:

- уличные декоративные шахматы или шашки;

- универсальную площадку с игровой разметкой (например: классики);

- площадка для тихого отдыха (расчет на для 75% обучающихся основной школы):

- оборудуется теневым навесом (теневые навесы с кровлей из поликарбоната, профнастила, мягкой черепицы не допускаются) или размещается совместно с группой деревьев с раскидистой кроной;

- оборудуются малыми формами (уличной мебелью, урнами, гамаками, арт-объектами).

- ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ:

- Хозяйственная зона:

- должна располагаться со стороны входа в производственные помещения столовой с самостоятельным въездом с улицы;

- быть визуально обособлена от иных площадок и зон территории (элементами ландшафта (защитным озеленением).

- Хозяйственная площадка включает:

- некапитальный объект (сооружение) для хранения уличного уборочного инвентаря, газонокосилок, инвентаря для опытных площадок и т.д.;

- площадка для сбора мусора (в случае ее расположения на территории) на расстоянии не менее 20 м от здания:

- на площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками;

- размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон;

- площадка загрузки/выгрузки (не менее 12х12 м (оптимально                       15х15 м).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (УЧЕБНО-ОПЫТНОЙ ЗОНЕ)

- Организация учебно-опытной зоны не допускается за счет сокращения физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

- Рекомендуемая площадь учебно-опытной зоны составляет не более 25% общей площади участка, свободного от застройки.

- В учебно-опытную зону включаются:

- участок для занятий начальных классов (экологическая тропа с маршрутом движения вдоль опытных участков);

- участок полевых и овощных культур или плодово-ягодный питомник (отделение маточных насаждений, отделение размножения, отделение формирования), наиболее благоприятные для питомника условия  выравненность участка с небольшим уклоном  южной экспозиции; отсутствие сильных ветров и застоя воздуха, хорошие освещенность, водный дренаж, структурная почва среднего механического состава, рыхлая, высокоплодородная и окультуренная, чистая от многолетних корневищных сорняков и вредителей;

- участок цветочно-декоративных растений;

- теплица с зооуголком (рекомендуется);

- многофункциональная площадка с твердым покрытием (для занятия живописью, биологией, наблюдений за атмосферными явлениями, лекций на воздухе).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕЗДАМ, ПРОХОДАМ, МЕСТАМ ДЛЯ СТОЯНКИ

- Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников:

- основной (главный) въезд и проход с покрытием бетонной плиткой (аналогичной плитке в зоне отдыха);

- въезд и вход к хозяйственной площадке с покрытием асфальтом (допускаются отдельные участки с резиновым покрытием (в местах пересечения со спортивной дорожкой) и газонными решетками (при необходимости соблюдения минимального нормативного показателя озеленения);

- периметральные проезды и проходы по территории с покрытиями бетонной плиткой, асфальтом, клинкерной плиткой, газонными решетками (в зависимости от функциональных требований и особенностей территории, комфорта передвижения и эстетического восприятия);

- проезды должны обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и соответствовать всем требованиям пожарной безопасности;

- проезды для автомобилей не должны вести к зданию под прямым углом (если это невозможно, проезд должен быть оборудован устройствами, исключающими возможность развития транспортными средствами большой скорости);

- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге;

- твердое покрытие должно иметь толщину швов не более 0,015 м, покрытие из рыхлых и мягких материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

- На территории необходимо предусмотреть место стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (допускается комбинирование места стоянки с центральным школьным, в этом случае должна быть обеспечена безопасность передвижения обучающихся).

- Вблизи территории (в зоне главного входа на территорию) следует предусматривать стоянку автомобилей для педагогов, сотрудников и родителей с соблюдением требований пожарной безопасности и санитарных правил:

- стоянку автомобилей отделять от участка территорий полосой зеленых насаждений (крупного кустарника с плотной кроной);

- 5-7 м/м на 100 работающих, не менее 1 м/м на 100 обучающихся;

- 10% м/м для МГН;

- стоянку рекомендуется выполнить с экопокрытием (газонной решеткой) и удалить

- На территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, в том числе предусмотреть:

- пандусы предусмотреть:

- в местах сопряжения горизонтальных уровней с разницей оптимальной - 1,3 - 1,5 см, допустимой - более 4 см;

- из трех площадок: горизонтальная площадка у основания пандуса, наклонная поверхность пандуса, горизонтальная площадка на верхнем уровне;

- с двухсторонними поручнями круглого сечения (диаметр не менее 4 и не более 6 см) на высоте 0,5 (для детей) и 0,9 м, расположенными максимально приближенными друг к другу (ширина не более 1,5 м между поручнями);

- с уклоном менее 5%;

- с длинной поручней с каждой стороны больше длины пандуса не менее чем на 0,3 м;

- с непрерывной поверхностью поручней;

- лестницы предусмотреть:

- поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой;

- с маркировкой ступеней желтым цветом или иным контрастным цветом по отношению к общему цвету ступеней (например: черный цвет для белых ступеней);

- с применением для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по всей ширине марша (ширина профиля 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0.055 на подступенке);

- для лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м;

- все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней; поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%;

- не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками;

- марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней;

- применение одиночных ступеней не допускается (располагать пандусы);

- расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м;

- перед лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м;

- в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует озеленение (кусты);

- лестницы должны дублироваться пандусами;

- для преодоления бордюрных камней предусмотреть бордюрные пандусы шириной не менее 90 см (понижение бордюрного камня должно быть окрашено контрастной краской, уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м);

- бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м;

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м;

- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

- ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м;

- через каждые 25 м пешеходного пути следует устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках;

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%;

- ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

- Пути передвижения МГН должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКОВ

- При планировании благоустройства пришкольной и прилегающих территорий предусмотреть создание комплекса элементов и системы фильтрации и естественного поглощения сточных вод:

- для уменьшения нагрузки на ливневую канализацию и снижения эффекта локального перегрева использовать проницаемые покрытия, а также другие элементы и системы фильтрации и естественного поглощения сточных вод (задерживаемая вода частично фильтруется, проходя через слои дренажа, отфильтрованную воду допустимо использовать для обеспечения влагой растений, что уменьшает необходимость их регулярного полива):

- биодренажные канавы – биологические системы очистки, возможные к расположению рядом с зонами озеленения вдоль проезжей части: кустарники комбинируются с биологической системой очистки (требуется обеспечить достаточное количество отверстий в бордюрах, почва должна быть утоплена и иметь толстый фильтрующий слой, а также систему дренажа, растения призваны быть устойчивыми к влажной среде и химическим реагентам, излишки воды следует отводить в ливневую канализации);

- проницаемые покрытия для тротуаров, велосипедных дорожек из бетона на щебеночном основании, пропускающие дождевую воду;

- дождевые сады – участки озеленения ниже уровня тротуара, призванные собирать и обрабатывать в небольших объемах стоки с крыш, дорожных покрытий (засаживаются многолетниками и травами, способными выжить в водонасыщенной почве), конструкция должна иметь выпускные отверстия для стока воды с тротуара, водосброс, гравийную подушку в местах стока воды на газон;

- проточные контейнеры для насаждений (полисадники для сбора, хранения и повторного использования дождевых стоков с крыш) -  небольшие клумбы вдоль фасадов, основанием которых служит модульная система задержки и хранения воды (система состоит из пластиковых контейнеров, поделенных на капиллярные отсеки, контейнеры, с одной стороны, способны удерживать воду, а с другой - отдавать ее как обратно растениям, так и в подпочвенный слой, часть отсеков контейнеров имеет герметичное дно - для задержки и хранения воды в период засухи, излишки воды отводятся в ливневую канализацию);

- водопроницаемое посадочное место - вокруг дерева и под ним размещается модульная система задержки и хранения воды, аналогичная обустраиваемой в проточных контейнерах (система состоит из модульных кессонов - пластиковых ячеистых контейнеров, поделенных на капиллярные отсеки, которые могут отдавать влагу как дереву, так и в подпочвенный слой, часть отсеков имеет герметичное дно — для долговременного хранения воды, например в период засухи); решение позволяет использовать стоки для полива деревьев,  снижает скорость дождевого потока, накапливая и медленно инфильтруя воду  (излишки воды отводятся в дождевую канализацию).

Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работы «Выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта: «Пристройка на 500 мест  к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала.Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)»

|  | Конъюнкурный анализ |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  |
| Характер строительства новое строительство |  |  |
|  | (новое, реконструкция, капремонт, реставрация и т.п.) |
| Утвержден "____" ____________________________ 2020 г. |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
| При составлении сметной документации применены текущие цены на основании прайс-листов (коммерческих предложений, счетов, других подтверждающих документов) в связи с отсутствием материалов и оборудования в сметно-нормативной-базе ТСНБ-2001 (ред.2014г.) Для расчета средней стоимости, включенной в сметную документацию (вычисляется как, среднее арифметическое стоимостей предложенных отработанными поставщиками, но не выше принятой в сметной документации) было произведено маркетенговое исследование среди следующих поставщиков, отобранных среди прочих на основании маркетенгового исследования |
| № п/п | Наименование оборудования, основные характеристики, назначение, исполнение, опции и др. | Единица измерения | Кол-во | Стоимость включенная в сметный расчет с НДС, руб. | Нименование организации | Нименование организации | Нименование организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |